Расчёт производственной программы АТП по ТО автомобилей.

Исходные данные

| Марка автомобиля | Пробег с начала эксплуатации в долях от LКР | Количество автомобилей |
| --- | --- | --- |
|  |  | А= |

Место эксплуатации автомобилей – г.Новосибирск

АКР=25- количество автомобилей, прошедших КР, ед.;

LСС=215- среднесуточный пробег автомобилей, км.;

III- категория условий эксплуатации;

ДРГ=305- количество рабочих дней в году в АТП, дн.;

tП=8 часов- средняя продолжительность работы автомобилей на линии

Определить: периодичность ТО-1, ТО-2, пробег до КР; трудоёмкость ЕО,ТО-1,ТО-2,ТР; коэффициенты технической готовности и использования автомобилей; число обслуживаний за год, суточную программу по ТО автомобилей.

1.1 Выбор исходных нормативов режима ТО и Р  и  корректирование нормативов.

    - Периодичность ТО - 1, ТО - 2 и пробег до капитального ремонта.

, км.                                  (1)

, км                                    (2)

, км.                         (3)

где      L1 и L2 - расчетные периодичности ТО - 1, ТО - 2.

L кр - расчетный пробег автомобиля до капитального ремонта, км.

LН1 и  LН2 - нормативные периодичности ТО - 1, ТО - 2, км. (см. таблицу №1 в приложении)

– нормативный пробег автомобиля до КР, км. (см. табл.3)

К1 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от категории условий эксплуатации  (табл.4)

К2 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации подвижного состава и организации его работы  (  см. табл.5)

Кз - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно -климатических условий и агрессивности окружающей среды. ( см. табл.6)

L1=3000*0,8*0,9=2160                (км)

L2=12000*0,8*0,9=8640              (км)

LКР=300000*0,8*1*0,8=192000   (км)

1.1.2 Трудоемкость ЕО , ТО -1, ТО - 2, ТР.

Трудоемкость ЕО (teo) определяется по формуле:

, чел• час                                                                 (4)

где - нормативная трудоемкость ежедневного обслуживания, чел - ч. (см. табл.2)

K5 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от количества автомобилей и  совместимых групп подвижного состава, (см. табл.8)

teo = 0,5*1*1,05=0,53   (чел-ч)

Трудоемкость ТО — 1(t1) определяется по формуле:

, чел-ч                                        (5)

где - нормативная трудоемкость ТО -1чел - ч.  (см. табл.2)

t1=3,4*1*1,05=3,57   (чел-ч)

Трудоемкость ТО - 2 (t2) определяется по формуле:

,чел-ч.                                                  (6)

где   - нормативная трудоемкость ТО -2 чел - ч. (см. табл.2)

=14,5*1*1,05=15,23   (чел-ч)

Удельная трудоемкость ТР (tТР) определяется по формуле:

,чел.· ч/1000 км.                                (7)

— нормативная удельная трудоемкость ТР чел - ч./1000 км.  (см. табл.2)

К4-коэффициент скорректированной нормативной удельной трудоемкости ТР в зависимости от пробега с начала эксплуатации.

=8,5*1,2*1*1,2*0,7*1,05=8,99(чел-ч/1000км)

Расчетное значение продолжительности простоя подвижного состава в ТО и ремонте (dто и тр) определяется по формуле:

, дн/1000 км.                         (8)

где — нормативное значение продолжительности простоя подвижного состава в ТО и ремонте, дн / 1000 км. (см. табл.10)

- коэффициент    корректирования    нормативной продолжительности простоя в ТО и ТР в зависимости от пробега с начала эксплуатации. (см. табл.7)

0,5*0,7=0,35   (дн/1000км)

По результатам расчётов составляется таблица 1.

| Марка Модель подвижного состава | Исходные нормативы | Коэффициенты корректирования | Скорректированные нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обозначение (размерность) | Величины | К1 | К2 | К3 | К4 | K5 | Крез | Обозначение (размерность) | Величина |
|  | L1н(км) | - | - | - | - | - | - | - | L1(км.) |  |
|  | L2н (км) | - | - | - | - | - | - | - | L2(км.) |  |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | Lкр (км) |  |
|  | tеон (чел.ч.) | - | - | - | - | - | - | - | teo (чел.ч) |  |
|  | (чел.ч) | - | - | - | - | - | - | - | t1(чел.ч) |  |
|  | (чел.ч) | - | - | - | - | - | - | - | t2 (чел.ч) |  |
|  | (чел.ч) (1000 км) | - | - | - | - | - | - | - | tтр(чел.ч) (1000 км) |  |
|  | dто итр | - | - | - | - | - | - | - | dтo и тр (дни/ 1000км.) |  |

1.2 Определение коэффициентов технической готовности.

Коэффициент технической готовности (αт) определяется по формуле:

(9)
где dкр – продолжительность простоя подвижного состава в КР, дн. ( см. табл. 10)

dКР=22  дн

-средневзвешенная величина пробега автомобилей до капитального ремонта, км.

(10)

где Lкр - скорректированное значение пробега автомобиля до капитального ремонта, км.

Акр - количество автомобилей прошедших капитальный ремонт

А — списочное количество автомобилей в АТП.

=  (км)

αT=

1.3Определение коэффициента использования автомобилей.

Коэффициент использования автомобилей определяется по формуле:

(11)

где Дpг - количество рабочих дней в году

αт - коэффициент технической готовности парка

Kи - коэффициент, учитывающий снижение использования технически исправных автомобилей по эксплуатационным причинам 0,95

Определение годового пробега автомобилей в АТП

, км                                                      (12)

=365*165*215*0,72=9322830 (км)

1.4Определение   годовой   программы   по  техническому   обслуживанию автомобилей.

Количество ЕО за год определяется по формуле

обслуживаний    (13)

(обслуживаний)

Количество ТО - 2 за год (N2) определяется по формуле:

обслуживаний                                                      (14)

(обслуживаний)

Результаты  расчета  округляются  до  целого  числа

Количество ТО -1 за год (N1) определяется по формуле:

(15)

3237   (обслуживаний)

Результаты  расчета  округляются  до  целого  числа

Количество сезонных обслуживании за год (Nco) определяется по формуле:

обслуживаний                                                           (16)

2*165=330                           (обслуживаний)

Результаты расчета  округляются до целого числа

1.5Расчет сменной программы

Сменная программа рассчитывается по общей для всех видов воздействий формулой:

обслуживаний                                                             (17)

где  Ссм- число смен принимается в соответствии с выбором режима  работы производственных подразделений, принимаем ССМ=1

- годовая программа соответствия ЕО,ТО-1, ТО-2,

(обслуживаний)

(обслуживаний)

(обслуживаний)

Результаты расчетов округляются до целого числа

По результатам расчётов составляется таблица 2.

| Годовая программа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 43362 | 3237 | 1079 | 330 |
| Сменная производственная программа |  |  |  |
|  | - | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Периодичности технического обслуживания подвижного состава выпуска после 1972 г., км.

| Автомобили | ТО-1 | ТО-2 |
| --- | --- | --- |
| Легковые | 4000 | 16 000 |
| Автобусы | 3500 | 14 000 |
| Грузовые и автобусы на базе грузовых автомобилей | 3000 | 12 000 |

Таблица 2.Нормативы   трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава выпуска после 1972 г. (см. пп.2.3., 2.25.2)

| Подвижной состав и его основной параметр | Марка, модели подвижного состава (грузоподъемность) | ЕО | ТО-1 | ТО-2 | Текущий ремонт, чел – ч/1000 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел-ч на одно обслуживание |  |
| Легковые автомобили: малого класса (рабочий объем двигателя от 1,2 до 1, 8 л, сухая масса автомобиля от 850 до 1150 кг) | ВАЗ (кроме 2121), ИЖ, АЗЛК | 0,30 | 2,3 | 9,2 | 2,8 |
| среднего класс (от 1,8 до 3,5 л, от 1150 до 1500 кг) | ГАЗ-24-01 ГАЗ-24-07 | 0,35 0,50 | 2,5 2,9 | 10,5 11,7 | 3,0 3,2 |
| Автобусы: особо малого класса (длина до 5,0 м) | РАФ-2203 | 0,50 | 4,0 | 15,0 | 4,5 |
| малого класса (6,0 – 7,5м) среднего класса (8, 0 – 9, 5 м) | ПАЗ-672 КАвЗ-685 | 0,70 0,70 | 5,5 5,5 | 18,0 18,0 | 5,3 5,5 |
| большого класса (10, 5 – 12, 0 м) | ЛАЗ-695Н, -697Н, 697Р ЛАЗ-695НГ ЛиАЗ-677, -677М ЛиАЗ-677Г | 0,80 0,95 1,00 1,15 | 5,8 6,6 7,5 7,9 | 24,0 25,8 31,5 32,7 | 6,5 6,9 6,8 7,0 |
| Грузовые автомобили общетранспортного назначения грузоподъемностью, т: от 0, 3 до 1, 0 | ИЖ-27151 (0,4 т) | 0,2 | 2,2 | 7,2 | 2,8 |
| от 1, 0 до 3, 0 | ЕрАЗ-762А, -762В УАЗ-451М, -451 ДМ ГАЗ-52-04 ГАЗ-52-07 ГАЗ-52-27 (2,4 т) | 0,30 0,30 0,40 0,55 0,55 | 1,4 1,5 2,1 2,5 2,9 | 7,6 7,7 9,0 10,2 10,8 | 2,9 3,6 3,6 3,8 4,0 |
| от 3, 0 до 5, 0 | ГАЗ -53А ГАЗ-53-07 | 0,42 0,57 | 2,2 2,6 | 9,1 10,3 | 3,7 3,9 |
| от 5, 0 до 8,0 | ЗИЛ-130 ЗИЛ-138 ЗИЛ-138А (5,4 т) КАЗ-608, -608В Урал-377, -377Н (7,5 т) | 0,45 0,60 0,60 0,35 0,55 | 2,5 3,1 3,5 3,5 3,8 | 10,6 12,0 12,6 11,6 16,5 | 4,0/3,6* 4,2/3,8* 4,4/4,0* 4,6 6,0 |
| от 8,0 и более | МАЗ-5335 МАЗ500А (8 т) КамАЗ-5320** КрАЗ-257, -257Б1 (12 т) | 0,30 0,30 0,50 0,50 | 3,2 3,4 3,4 3,5 | 12,0 13,8 14,5 14,7 | 5,8 6,0 8,5 6,2 |
| Прицепы: одноосные грузоподъемностью до 3 т двухосные грузоподъемностью до 8 т двухосные грузоподъемностью 8,0т и более | Все модели Все модели Все модели | 0,1 0,2-0,3 0,3-0,4 | 0,4 0,8-1,0 1,3-1,6 | 2,1 4,4-5,5 6,0-6,1 | 0,4 1,2-1,4 1,8-2,0 |
| Полуприцепы грузоподъемностью 8,0 т и более | Все модели | 0,2-0,3 | 0,8-1,0 | 4,2-5,0 | 1,1-1,45 |

*    В знаменателе данные для автомобиля выпуска с 1980 г.

** Уточненные нормативы трудоемкости технического обслуживания  и текущего  ремонта автомобилей  КамАЗ приведены по второй части Положения для этого  семейства.

Таблица 3. Норма пробега подвижного состава и основных агрегатов выпуска после 1972 г. до капитального ремонта (см. пп. 2.3, 2.55.2), тыс. км*

| Подвижной состав и его основной параметр | Марки, модули подвижного состава (грузоподъемность) | Автомобиль, прицеп или полуприцеп: кузов, кабина, рама | Двигатель | Коробка передач (гидромеханическая передача) | Ось передняя | Мост задний (средний) | Рулевой механизм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легковые автомобили: малого класс (рабочий объем двигателя от 1,2 до 1,8 л, сухая масса автомобиля от 850 до 1150кг) среднего класса (от 1,8 до 3,5 л, от 1150 до 1500 кг) | Москвич-2138, ИЖ-2125, ВАЗ (кроме 2121) Газ-24-01, -24-07 | 125 300 | 125 200 | 125 250 | 125 300 | 125 300 | 125 300 |
| Автобусы: особо малого класса (длина до 5,0 м) малого класса (6,0 – 7,5 м) среднего класса (8,0 - 9,5м) большого класса (10,5-12,0м) | РАФ-2203 ПАЗ-672 КАвЗ-685 ЛАЗ-695Н, -695 НГ ЛАЗ-697Н, -697Р ЛиАЗ-677, -677М, -677Г | 260 320 250 360 400 380 | 180 180 180 200 220 200 | 180 180 180 200 220 200 | 150 180 180 200 220 210 | 180 180 180 360 400 300 | 180 150 180 200 220 200 |
| Грузовые автомобили общетранспортного назначения грузоподъемностью, т: от 0,3 до 1,0 от 1,0 до 3,0 от 3,0 до 5,0 от 5,0 до 8,0 от 8,0 и более | ИЖ-27151 (0,4 т) ЕрАЗ-762А, -762В УАЗ-451М, -451 ДМ ГАЗ-52-04, -52-07 (2,5т), -52-27 (2,4 т) ГАЗ -53А,-53-07 (4 т) ЗИЛ-130, -138 (5/6 т**), -138А (5,4 т) КАЗ-608, -608В Урал-377, -377Н (7,5т) МАЗ-500А МАЗ - 5335 (8 т) КамАЗ-5320** КрАЗ-257, -257Б1 (12т) | 100 160 180 175 250 300 150 150 250 320 300 250 | 100 160 160 100 200 200/250** 150 125 250 275 -*** 225 | 100 160 160 175 250 300 150 150 200 275 300 225 | 100 130 180 175 250 300 150 150 250 320 300 250 | 100 160 180 175 250 300 150 150 250 320 -*** 250 | 100 160 180 175 250 300 150 150 250 320 300 250 |
| Прицепы: одноосные грузоподъемностью до 3 т двухосные грузоподъемностью до 8 т двухосные грузоподъемностью 8,0т и более | Все модели То же ГКБ-8350 | 100 100 200 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Полуприцепы грузоподъемностью 8,0 т и более | КАЗ-717 (11,5) МАЗ-5232В МАЗ-93801 Маз-9397 (20 т) | 100 190 300 320 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |

*  Норма устанавливает величину пробега, после которого по результатам  оценки технического состояния подвижной  состав и его основные агрегаты могут  быть направлены в капитальный ремонт.

**   В знаменателе для автомобилей выпуска с 1980 г.

*** Норма пробега двигателя  и заднего (среднего) моста автомобилей КамАЗ до капитального ремонта приведены во второй части Положения для этого семейства

Таблица 4 Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от условий  эксплуатации – К*1

| Категория условий эксплуатации | Нормативы |
| --- | --- |
|  | Периодичность технического обслуживания | Удельная трудоемкость текущего ремонта | Пробег до капитального ремонта ** | Расход запасных частей*** |
| I | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 |
| II | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,10 |
| III | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 1,25 |
| IV | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 1,40 |
| V | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 1,65 |

Таблица 5. Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации подвижного состава и организации его работы – К2

| Модификация подвижного состава и организация его работы | Нормативы |
| --- | --- |
|  | Трудоемкость ТО и ТР | Пробег до капитального ремонта | Расход запасных частей |
| Базовый автомобиль | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Седельные тягачи | 1,10 | 0,95 | 1,05 |
| Автомобили с одним прицепом | 1,15 | 0,90 | 1,10 |
| Автомобили с двумя прицепами | 1,20 | 0,85 | 1,20 |
| Автомобили-самосвалы при работе на плечах свыше 5 км | 1,15 | 0,85 | 1,20 |
| Автомобили-самосвалы с одним прицепом при работе на коротких плечах (до 5 км) | 1,20 | 0,80 | 1,25 |
| Автомобили-самосвалы с двумя прицепами | 1,25 | 0,75 | 1,30 |
| Специализированный подвижной состав (в зависимости от сложности оборудования)* | 1,10-1,20 | - | - |

* Нормативы трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта специализированного подвижного состава уточняются по второй части Положения по конкретному семейству подвижного состава.

Таблица 6. Коэффициент корректирования нормативов  в зависимости от природно-климатических условий – К3=К`3K``3

| Характеристика района | Нормативы |
| --- | --- |
|  | Периодичность технического обслуживания | Удельная трудоемкость текущего ремонта | Пробег до капитального ремонта | Расход запасных частей |
| Коэффициент К`3 |
| Умеренный | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Умеренно теплый, умеренно теплый влажный, теплый влажный | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 0,9 |
| Жаркий сухой, очень жаркий сухой | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 |
| Умеренно холодный | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 |
| Холодный | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 1,25 |
| Очень холодный | 0,8 | 1,3 | 0,7 | 1,4 |
| Коэффициент K``3 |
| С высокой агрессивностью окружающей среды | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 |

Примечания.

- Корректирование нормативов производится для серийных моделей автомобилей, в конструкции которых не учтены специфические особенности, работы в данных районах.

- Районирование территории СССР по природно-климатическим условиям приведено в прил. 11.

- Для районов, не указанных в прил. 11, коэффициент корректирования К``3 равен 1,0.

- Агрессивность окружающей среды учитывается и при постоянном использовании подвижного состава для перевозки химических грузов, вызывающих интенсивную коррозию деталей.

Таблица 7. Коэффициенты корректирования нормативов удельной трудоемкости текущего ремонта (К4) и продолжительности простоя  в техническом обслуживании и ремонте (К`4) в зависимости от пробега с начала эксплуатации

| Пробег с начала эксплуатации в долях от нормативного пробега до КР | Автомобили |
| --- | --- |
|  | Легковые | автобусы | Грузовые |
|  | К4 | К`4 | К4 | К`4 | К4 | К`4 |
| До 0,25 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,7 |
| Свыше 0,25 до 0,50 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Свыше 0,50 до 0,75 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Свыше 0,75 до 1 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| Свыше 1 до 1,25 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| Свыше 1,25 до 1,50 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| Свыше 1,50 до 1,75 | 2,0 | 1,4 | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 1,3 |
| Свыше 1,75 до 2,00 | 2,2 | 1,4 | 2,1 | 1,4 | 1,9 | 1,3 |
| Свыше 2,00 | 2,5 | 1,4 | 2,5 | 1,4 | 2,1 | 1,3 |

Таблица 8. Коэффициент корректирования нормативов трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта в зависимости от количества обслуживаемых и ремонтируемых автомобилей на автотранспортном предприятии и количества технологически совместимых групп подвижного состава  - К5

| Количество автомобилей, обслуживаемых и ремонтируемых на автотранспортном предприятии | Количество технологически совместимых групп подвижного состава |
| --- | --- |
|  | Менее 3 | 3 | Более 3 |
| До 100 | 1,15 | 1,20 | 1,30 |
| Свыше 100 до 200 | 1,05 | 1,10 | 1,20 |
| Свыше 200 до 300 | 0,95 | 1,00 | 1,10 |
| Свыше 300 до 600 | 0,85 | 0,90 | 1,05 |
| Свыше 600 | 0,80 | 0,85 | 0,95 |

Примечания.

- Распределение подвижного состава по технологически совместимым  группам при производстве  технического обслуживания и текущего ремонта приведено  в приложении 10.

- Количество автомобилей в технологически совместимой группе должно быть не менее 25.

Таблица 9. Районирование территории России по природно-климатическим условиям

| Республика Саха (Якутия); Магаданская обл. | Очень холодный |
| --- | --- |
| Республики: Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тува, Хакасия Края: Алтайский, Красноярский, Приморский, Хабаровский Области: Амурская, Архангельская, Иркутская, Камчатская, Кемеровская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Томская, Тюменская и Читинская | Холодный |
| Республики: Башкортостан, Удмуртская Области: Пермская, Свердловская, Курганская и Челябинская | Умеренно холодный |
| Республики: Северо-Осетинская, Адыгея, Дагестан, Ингушская, Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкария, Чеченская Края: Краснодарский, Ставропольский Области: Калининградская, Ростовская | Умеренно теплый, умеренно теплый влажный, теплый влажный |
| Остальные регионы РФ | Умеренный |

Таблица 10. Продолжительность простоя подвижного состава ( выпуска после 1972 г.) в техническом обслуживании  и ремонте

| Подвижной состав | Техническое обслу- живание и текущий ремонт на автотранспортном предприятии, дней /1000 км | Капитальный ремонт на специализированном ремонтном пред- приятии, дней |
| --- | --- | --- |
| Легковые автомобили | 0,30—0,40 | 18 |
| Автобусы особо малого, малого и среднего классов | 0,30—0,50 | 20 |
| Автобусы большого класса | 0,50—0,55 | 25 |
| Грузовые автомобили грузоподъем- ностью, т: |  |  |
| от 0,3 до 5,0 | 0,40—0,50 | 15 |
| от 5,0 и более | 0,50—0,55 | 22 |
| Прицепы и полуприцепы | 0,10—0,15 | — |

# Text boxes

Исходные и скорректированные нормативы ТО и ремонта. Таблица 1.

(1 т)

(13,5 т)