Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  Свердловской области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»

Специальность:

«23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Методические рекомендации для студентов по проведению лабораторных работ и практических занятий

На время дистанционного обучения

Дисциплина:     ОП 06 Правила безопасности дорожного движения

Тугулым.

Методические рекомендации для студентов по проведению лабораторных работ и практических занятий по дисциплине  ОП 06 Правила безопасности дорожного движения» по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Организация – разработчик  ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И.Кузнецова»

Разработчик:  Астратов Б.А.- преподаватель.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | часы | Стр. |
| --- | --- | --- |
| Лабораторно-практическое занятие №1. « Изучение основных понятий и терминов» | 2 | 4 |
| Лабораторно-практическое занятие №2. «Изучение обязанностей участников дорожного движения» | 2 | 10 |
| Лабораторно-практическое занятие №3.«Изучение назначения, названия и мест установки предупреждающих знаков» | 2 | 14 |
| Лабораторно-практическое занятие №4.«Изучение назначения, названия и мест установки знаков приоритета» | 2 | 15 |
| Лабораторно-практическое занятие №5.«Изучение назначения, названия и мест установки предписывающих знаков» | 2 | 17 |
| Лабораторно-практическое занятие №6. «Изучение назначения, названия и мест установки запрещающих знаков» | 2 | 20 |
| Лабораторно-практическоезанятие№ 7. «Изучение назначения, названия и мест установки знаков особых предписаний» | 2 | 23 |
| Лабораторно-практическое занятие №8. «Изучение назначения, названия и мест установки информационных знаков, знаков сервиса» | 2 | 26 |
| Лабораторно-практическое занятие №9.«Изучение назначения, названия и мест установки знаков дополнительной информации (табличек)» | 2 | 30 |
| Лабораторно-практическое занятие №10.«Изучение назначения и применения линий горизонтальной разметки» | 2 | 35 |
| Лабораторно-практическое занятие №11.«Изучение назначения и применения линий вертикальной разметки» | 2 | 39 |
| Лабораторно-практическое занятие №12. «Изучение порядка движения ТС по сигналам светофора» | 4 | 40 |
| Лабораторно-практическое занятие №13. «Изучение порядка движения ТС по сигналам регулировщика» | 4 | 43 |
| Лабораторно-практическое занятие №14. «Изучение правил маневрирования, начала движения и расположения ТС на проезжей части» | 2 | 45 |
| Лабораторно-практическое занятие №15. «Изучение правил обгона, опережения, выбора скорости движения и встречного разъезда» | 2 | 50 |
| Лабораторно-практическое занятие №16. «Изучение правил остановки и стоянки» | 2 | 53 |
| Лабораторно-практическое занятие №17. «Изучение правил проезда нерегулируемых перекрестков» | 2 | 55 |

Введение

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ!

Лабораторно-практическиезанятиянаправлены на формирование практических умений, необходимых при освоении профессионального модуля.

В процессе занятия обучающиесявыполняют одну или несколько лабораторно-практическихработ (заданий) под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.

Содержанием лабораторно-практическихработ является решение различного рода задач, в том числе профессиональных (анализ дорожных ситуаций и т. п.), работа с нормативными документами, инструктивными материалами, справочниками и др.

Состав заданий для занятия спланирован с расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть выполнены качественно большинствомобучающихся	Выполнению лабораторно-практическихработ предшествует проверка знаний обучающихся - их теоретической готовности к выполнению задания.

Формы организации работыобучающихся на лабораторно-практическихработах могут быть: фронтальная, групповая и индивидуальная.

При фронтальной форме организации работ все обучающиеся  выполняют одновременно одну и ту же работу.

При групповой форме организации работ одна и та же работа выполняется микрогруппами по 2-5 человек.

При индивидуальной форме организации занятий каждый обучающийся выполняет индивидуальное задание.

Желаем Вам успехов!!!

Лабораторно-практическаяработа № 1.

Тема:«Изучение  основных  понятий  и  терминов ».

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   углубить теоретические  знания по теме « Основные  понятия  и  термины».

Для выполнения работы необходимо:

знать  основы законодательства в сфере дорожного движения;

уметь соблюдать Правила дорожного движения при  управлении  автомобилем в реальных  дорожных  условиях.

ОБОРУДОВАНИЕ: настенные тренажёры, настольные  тренажёры, тематические  карточки-задания, мультимедийный  проектор, СД – диск: Автошкола МААШ: подготовка  к  теоретическому  экзамену  в  ГИБДД.

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90 минут

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Для  изучения  терминов  и  понятий  используем   «Правила  дорожного  движения» (ПДД), раздел 1 «Общие  положения».

"Автомагистраль" - дорога, обозначенная знаком 5.1 и имеющая для каждого направления движения проезжие части, отделенные друг от друга разделительной полосой (а при ее отсутствии - дорожным ограждением), без пересечений в одном уровне с другими дорогами, железнодорожными или трамвайными путями, пешеходными или велосипедными дорожками.
"Главная дорога" - дорога, обозначенная знаками 2.1, 2.3.1 - 2.3.7 или 5.1, по отношению к пересекаемой (примыкающей), или дорога с твердым покрытием (асфальто- и цементобетон, каменные материалы и тому подобное) по отношению к грунтовой, либо любая дорога по отношению к выездам с прилегающих территорий. Наличие на второстепенной дороге непосредственно перед перекрестком участка с покрытием не делает ее равной по значению с пересекаемой.

"Дневные ходовые огни" - внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток. 
"Дорога" - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.

"Населенный пункт" - застроенная территория, въезды на которую и выезды с которой обозначены знаками 5.23.1 - 5.26.

"Недостаточная видимость" - видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки.
"Обгон" - опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу (сторону проезжей части), предназначенную для встречного движения, и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу (сторону проезжей части). 
"Обочина" - элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на одном уровне с ней, отличающийся типом покрытия или выделенный с помощью разметки 1.2.1 либо 1.2.2, используемый для движения, остановки и стоянки в соответствии с Правилами.

"Ограниченная видимость" - видимость водителем дороги в направлении движения, ограниченная рельефом местности, геометрическими параметрами дороги, растительностью, строениями, сооружениями или иными объектами, в том числе транспортными средствами. 
"Опережение" - движение транспортного средства со скоростью, большей скорости попутного транспортного средства.

"Остановка" - преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства.
"Перекресток" - место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей. Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий.
"Перестроение" - выезд из занимаемой полосы или занимаемого ряда с сохранением первоначального направления движения.
"Пешеход" - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее на ней работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску.
"Пешеходный переход" - участок проезжей части, обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2 и выделенный для движения пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки ширина пешеходного перехода определяется расстоянием между знаками 5.19.1 и 5.19.2.

"Полоса движения" - любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд.
"Преимущество (приоритет)" - право на первоочередное движение в намеченном направлении по отношению к другим участникам движения.
"Препятствие" - неподвижный объект на полосе движения (неисправное или поврежденное транспортное средство, дефект проезжей части, посторонние предметы и т.п.), не позволяющий продолжить движение по этой полосе. Не является препятствием затор или транспортное средство, остановившееся на этой полосе движения в соответствии с требованиями Правил. 
"Прилегающая территория" - территория, непосредственно прилегающая к дороге и не предназначенная для сквозного движения транспортных средств (дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное). Движение по прилегающей территории осуществляется в соответствии с настоящими Правилами.
"Прицеп" - транспортное средство, не оборудованное двигателем и предназначенное для движения в составе с механическим транспортным средством. Термин распространяется также на полуприцепы и прицепы-роспуски.
"Проезжая часть" - элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств.
"Разделительная полоса" - элемент дороги, выделенный конструктивно и (или) с помощью разметки 1.2.1, разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный для движения и остановки транспортных средств.

"Разрешенная максимальная масса" - масса снаряженного транспортного средства с грузом, водителем и пассажирами, установленная предприятием-изготовителем в качестве максимально допустимой. За разрешенную максимальную массу состава транспортных средств, то есть сцепленных и движущихся как одно целое, принимается сумма разрешенных максимальных масс транспортных средств, входящих в состав.
"Регулировщик" - лицо, наделенное в установленном порядке полномочиями по регулированию дорожного движения с помощью сигналов, установленных Правилами, и непосредственно осуществляющее указанное регулирование. Регулировщик должен быть в форменной одежде и (или) иметь отличительный знак и экипировку. К регулировщикам относятся сотрудники полиции и военной автомобильной инспекции, а также работники дорожно-эксплуатационных служб, дежурные на железнодорожных переездах и паромных переправах при исполнении ими своих должностных обязанностей.
"Стоянка" - преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства.
"Темное время суток" - промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних сумерек.
"Транспортное средство" - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.
"Тротуар" - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном.
"Уступить дорогу (не создавать помех)" - требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.
"Участник дорожного движения" - лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства(ТС).

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ:

1.Повторить  раздел 1 «Общие  положения».

2.Решение  задач по изучаемой теме.

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ:

1. Что означает  термин  «Недостаточная  видимость»?

2. Чем  отличаются  термины «Остановка», «Стоянка», «Вынужденная  остановка»?

3. Какой знак  вводит  дополнительные  требования  при  движении  в  населённом  пункте?

4. Какое  движение  установлено  в  Российской Федерации?

5. Кто  относится  к  регулировщикам?

Лабораторно-практическая работа № 2.

Тема: «Изучение обязанностей участников  дорожного  движения».

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   углубить теоретические  знания по теме «Общие  обязанности  участников  дорожного  движения».

Для выполнения работы необходимо:

знать основы законодательства в сфере дорожного движения;

уметь соблюдать Правила дорожного движения при  управлении  автомобилем в реальных  дорожных  условиях.

ОБОРУДОВАНИЕ: настенные тренажёры, настольные  тренажёры, тематические  карточки-задания, мультимедийный  проектор, СД – диск: Автошкола МААШ: подготовка  к  теоретическому  экзамену  в  ГИБДД.

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90 минут

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Для  изучения  общих  обязанностей  участников  дорожного  движения используем  «Правила  дорожного  движения» (ПДД), разделы 2,4,5.

"Участник дорожного движения" - лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства.

1.3. Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил, сигналов светофоров, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков, действующих в пределах предоставленных им прав и регулирующих дорожное движение установленными сигналами.

2.1. Водитель механического транспортного средства обязан:

2.1.1. Иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки:
- водительское удостоверение или временное разрешение на право управления транспортным средством соответствующей категории;
- регистрационные документы на данное транспортное средство, а при наличии прицепа - и на прицеп;
- в установленных случаях разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, путевой лист, лицензионную карточку и документы на перевозимый груз, а при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов - документы, предусмотренные правилами перевозки этих грузов;
- страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в случаях, когда обязанность по страхованию своей гражданской ответственности установлена федеральным законом.
  В случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством, иметь и передавать для проверки работникам Федеральной службы по надзору в сфере транспорта лицензионную карточку, путевой лист и товарно-транспортные документы.

2.1.2. При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. При управлении мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема

2.3. Водитель транспортного средства обязан:

2.3.1. Перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.
  Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), не горящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, недействующем со стороны водителя стеклоочистителе во время дождя или снегопада.
2.3.3. Предоставлять транспортное средство:
- сотрудникам полиции, федеральных органов государственной охраны и органов федеральной службы безопасности в случаях, предусмотренных законодательством;
- медицинским и фармацевтическим работникам для перевозки граждан в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение в случаях, угрожающих их жизни.

2.5. При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан:
- немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в соответствии с требованиями пункта 7.2 Правил, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию;
- принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать "Скорую медицинскую помощь", а в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, регистрационный знак транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия;
- освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств невозможно. При необходимости освобождения проезжей части или доставки пострадавших на своем транспортном средстве в лечебное учреждение предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и принять все возможные меры к их сохранению и организации объезда места происшествия;
- сообщить о случившемся в полицию, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников полиции.

2.7. Водителю запрещается:
- управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения;
- передавать управление транспортным средством лицам, находящимся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, в болезненном или утомленном состоянии, а также лицам, не имеющим при себе водительского удостоверения на право управления транспортным средством данной категории или в случае его изъятия в установленном порядке - временного разрешения, кроме случаев обучения вождению в соответствии с разделом 21 Правил;
- пересекать организованные (в том числе и пешие) колонны и занимать место в них;
- употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные одурманивающие вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения освидетельствования с целью установления состояния опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения такого освидетельствования;
- управлять транспортным средством с нарушением режима труда и отдыха, установленного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а при осуществлении международных автомобильных перевозок — международными договорами Российской Федерации;
- пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов.

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой — по внешнему краю проезжей части).

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных средств.

При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости – с включенными фонарями: спереди – белого цвета, сзади – красного.

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в сопровождении взрослых.

4.3. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

На регулируемом перекрестке допускается переходить проезжую часть между противоположными углами перекрестка (по диагонали) только при наличии разметки 1.14.1 или 1.14.2, обозначающей такой пешеходный переход.

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.

4.4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии – транспортного светофора.

4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

4.6. Выйдя на проезжую часть (трамвайные пути), пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на островке безопасности или на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика).

4.7. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода дороги, а пешеходы, находящиеся на проезжей части (трамвайных путях), должны незамедлительно освободить проезжую часть (трамвайные пути).

4.8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии – на тротуаре или обочине. В местах остановок маршрутных транспортных средств, не оборудованных приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь после его остановки. После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть.

При движении через проезжую часть к месту остановки маршрутного транспортного средства или от него пешеходы должны руководствоваться требованиями пунктов 4.4—4.7 Правил.

5.1. Пассажиры обязаны:

при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми ими, а при поездке на мотоцикле – быть в застегнутом мотошлеме;

посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после полной остановки транспортного средства.

Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения.

5.2. Пассажирам запрещается:

отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его движения;

при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, сидеть на бортах или на грузе выше бортов;

открывать двери транспортного средства во время его движения.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ:

1.Повторить  разделы 2,4,5 ПДД РФ.

2.Решение  задач по изучаемой теме.

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ:

1. Какие   документы  водитель  обязан  иметь  при  себе  и  предъявлять  для  проверки  сотрудникам  полиции?

2. Обязанности  водителя  при  движении  на  транспортном  средстве.

3. При  каких  неисправностях  водителю  запрещено  дальнейшее  движение?

4. Кому  и  в каких  случаях  водитель  обязан  предоставлять  транспортное  средство?

5. Действия  водителя  при   дорожно – транспортном  происшествии.

6. Запрещения  для  водителя.

7. В  каком  случае  пешеходы  могут  пересекать  проезжую  часть дороги?

8.  Что  запрещено  пассажирам  во  время  движения?

Лабораторно-практическаяработа № 3.

Тема: «Изучение назначения, названия и мест установки предупреждающих   знаков»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   углубить теоретические  знания по теме «Предупреждающие знаки».

Для выполнения работы необходимо:

знать основы законодательства в сфере дорожного движения;

уметь соблюдать Правила дорожного движения при  управлении  автомобилем в реальных  дорожных  условиях.

ОБОРУДОВАНИЕ: настенные тренажёры, настольные  тренажёры, тематические  карточки-задания, мультимедийный  проектор, СД – диск: Автошкола МААШ: подготовка  к  теоретическому  экзамену  в  ГИБДД.

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90 минут

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Для  изучения назначения, названия и мест установки предупреждающих знаков используем  ПДД  РФ ( Приложение 1)

1. Предупреждающие знаки

Предупреждающие знаки 1.1, 1.2, 1.5 - 1.33 вне населенных пунктов устанавливаются на расстоянии 150 - 300 м, в населенных пунктах на расстоянии 50 - 100 м до начала опасного участка. При необходимости знаки могут устанавливаться и на ином расстоянии, которое в этом случае указывается на табличке 8.1.1. Знаки 1.13 и 1.14 могут устанавливаться без таблички 8.1.1 непосредственно перед началом спуска или подъема, если спуски и подъемы следуют друг за другом. Знак 1.25 при проведении краткосрочных работ на проезжей части может устанавливаться без таблички 8.1.1 на расстоянии 10 - 15 м до места проведения работ. Знак 1.32 применяется в качестве временного или в знаках с изменяемым изображением перед перекрестком, откуда возможен объезд участка дороги, на котором образовался затор. Вне населенных пунктов знаки 1.1, 1.2, 1.9, 1.10, 1.23 и 1.25 повторяются. Второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка. Знаки 1.23 и 1.25 повторяются и в населенных пунктах непосредственно в начале опасного участка."

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ:

1.Повторить текст на стр.32 – 33, ПДД РФ.

2.Решение  задач по изучаемой теме.

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ:

1. Назначение  предупреждающих  знаков.

2. На  каком  расстоянии до  опасного  участка  устанавливаются  предупреждающие  знаки  вне  населённого  пункта?

3. На  каком  расстоянии до  опасного  участка  устанавливаются предупреждающие  знаки  в  населённом  пункте?

4. Могут ли предупреждающие  знаки  устанавливать на  ином расстоянии? Если «да» , то на  чём указывается  иное  расстояние?

5. Какие  знаки  вне  населённого  пункта обязательно  повторяются? На каком расстоянии устанавливается второй  знак?

Лабораторно-практическая работа № 4.

Тема:  «Изучение назначения, названия и мест установки знаков приоритета»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   углубить теоретические  знания по теме «Знаки приоритета»

Для выполнения работы необходимо:

знать основы законодательства в сфере дорожного движения;

уметь соблюдать Правила дорожного движения при  управлении  автомобилем в реальных  дорожных  условиях.

ОБОРУДОВАНИЕ: настенные тренажёры, настольные  тренажёры, тематические  карточки-задания, мультимедийный  проектор, СД – диск: Автошкола МААШ: подготовка  к  теоретическому  экзамену  в  ГИБДД.

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90 минут

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Для  изучения назначения, названия и мест установки знаков приоритета используем  ПДД  РФ ( Приложение 1) стр.34.

2. Знаки  приоритета

Знаки приоритета устанавливают очередность проезда перекрестков, пересечений проезжих частей или узких участков дороги.

| 2.1 Главная дорога | 2.2 Конец главной дороги |
| --- | --- |
| 2.3.1 "Пересечение со второстепенной дорогой" | 2.3.2 2.3.4 2.3.6 2.3.3 2.3.5 2.3.7 "Примыкание второстепенной дороги" 7 |
| 2.4 "Уступите дорогу" | 2.5 "Движение без остановки запрещено" |
| 2.6 "Преимущество встречного движения" | 2.7 "Преимущество перед встречным движением" |

Знаки приоритета устанавливают очередность проезда перекрестков, пересечений проезжих частей или узких участков дороги

2.1 Главная дорога
Дорога, на которой предоставлено право преимущественного проезда нерегулируемых перекрестков.

2.4 "Уступите дорогу"
Водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге, а при наличии таблички 8.13 - по главной.

8.1.2 - Указывает расстояние от знака 2.4 до перекрестка в случае, если непосредственно перед перекрестком установлен знак 2.5.

2.5 "Движение без остановки запрещено" Запрещается движение без остановки перед стоп-линией, а если ее нет - перед краем пересекаемой проезжей части. Водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой, а при наличии таблички 8.13 - по главной дороге. Знак 2.5 может быть установлен перед железнодорожным переездом или карантинным постом. В этих случаях водитель должен остановиться перед стоп-линией, а при ее отсутствии - перед знаком. 2.6 "Преимущество встречного движения" Запрещается въезд на узкий участок дороги, если это может затруднить встречное движение. Водитель должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, находящимся на узком участке или противоположном подъезде к нему.

2.7 "Преимущество перед встречным движением"
Узкий участок дороги, при движении по которому водитель пользуется преимуществом по отношению к встречным транспортным средствам

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ:

1.Повторить текст на стр.34, ПДД РФ.

2.Решение  задач по изучаемой теме.

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ:

1. Для  чего  служат  знаки  приоритета?

2. В каких  местах  устанавливаются  знаки  приоритета?

3. Какой  знак приоритета  требует  обязательной  остановки  транспортного  средства?

4. Какой  знак  приоритета предоставляет  преимущественное  право  проезда  узких  участков  дорог?

5.В чём  заключается  разница  установки  знаков 2.4 «Уступите  дорогу» и 2.5 «Движение  без остановки  запрещено»?

Лабораторно-практическая работа № 5.

Тема: «Изучение назначения, названия и мест установки предписывающих

знаков»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   углубить теоретические  знания по теме «Предписывающие знаки».

Для выполнения работы необходимо:

знать основы законодательства в сфере дорожного движения;

уметь соблюдать Правила дорожного движения при  управлении  автомобилем в реальных  дорожных  условиях.

ОБОРУДОВАНИЕ: настенные тренажёры, настольные  тренажёры, тематические  карточки-задания, мультимедийный  проектор, СД – диск: Автошкола МААШ: подготовка  к  теоретическому  экзамену  в  ГИБДД.

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90 минут

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Для  изучения назначения, названия и мест установки предписывающих знаков используем  ПДД  РФ ( Приложение 1) стр.36.

4. Предписывающие знаки

4.1.1 «Движение прямо»

4.1.2 «Движение направо»

4.1.3 «Движение налево»

4.1.4 «Движение прямо или направо»

4.1.5 «Движение прямо или налево»

4.1.6 «Движение направо или налево»

Разрешается движение только в направлениях, указанных на знаках стрелками.

Знаки, разрешающие поворот налево, разрешают и разворот (могут быть применены знаки 4.1.1—4.1.6 с конфигурацией стрелок, соответствующей требуемым направлениям движения на конкретном пересечении).

Действие знаков 4.1.1—4.1.6 не распространяется на маршрутные транспортные средства.

Действие знаков 4.1.1—4.1.6 распространяется на пересечение проезжих частей, перед которым установлен знак.

Действие знака 4.1.1, установленного в начале участка дороги, распространяется до ближайшего перекрестка. Знак не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории.

4.2.1 «Объезд препятствия справа»

Объезд разрешается только справа.

4.2.2 «Объезд препятствия слева»

Объезд разрешается только слева.

4.2.3 «Объезд препятствия справа или слева»

Объезд разрешается с любой стороны.

4.3 «Круговое движение»

Разрешается движение в указанном стрелками направлении.

4.4.1 «Велосипедная дорожка»

4.4.2 «Конец велосипедной дорожки»

4.5.1 «Пешеходная дорожка»

Разрешается движение пешеходам и велосипедистам в случаях, указанных в пунктах 24.2 – 24.4 настоящих Правил.

4.5.2 «Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением (велопешеходная дорожка с совмещенным движением)»

4.5.3 «Конец пешеходной и велосипедной дорожки с совмещенным движением (конец велопешеходной дорожки с совмещенным движением)»

4.5.4.-4.5.5 «Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения» Велопешеходная дорожка с разделением на велосипедную и пешеходную стороны дорожки, выделенные конструктивно и (или) обозначенные горизонтальной разметкой 1.2, 1.23.2 и 1.23.3 или иным способом.

4.5.6.-4.5.7 «Конец пешеходной и велосипедной дорожки с разделением движения (конец велопешеходной дорожки с разделением движения)»

4.6 «Ограничение минимальной скорости»

Разрешается движение только с указанной или большей скоростью (км/ч).

4.7 «Конец зоны ограничения минимальной скорости»

4.8.1 «Направление движения транспортных средств с опасными грузами»

Движение транспортных средств, оборудованных опознавательными знаками (информационными табличками) «Опасный груз», разрешается только налево.

4.8.2 «Направление движения транспортных средств с опасными грузами»

Движение транспортных средств, оборудованных опознавательными знаками (информационными табличками) «Опасный груз», разрешается только прямо.

4.8.3 «Направление движения транспортных средств с опасными грузами»

Движение транспортных средств, оборудованных опознавательными знаками (информационными табличками) «Опасный груз», разрешается только направо.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ:

1.Повторить текст на стр. 36, ПДД РФ.

2. Решение  задач по изучаемой теме.

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ:

1. Каковы  внешние  отличительные  признаки  предписывающих  знаков?

2.На  какие  транспортные  средства  не распространяют действие знаки

4.1.1 - 4.1.6?

3. Какие предписывающие знаки разрешают  разворот  транспортного  средства?

4. Назовите  знаки, действие  которых  распространяется  только  на пересечение проезжих частей, перед которым они установлены. 
 5. Какова зона  действия знака 4.1.1, установленного в начале участка дороги?

6.Какой манёвр  не запрещает  знак 4.1.1, установленный в начале участка дороги?

7. О чём информирует дополнительная  табличка 8.4.1 ,установленная  под  знаком  4.1.2 ?

Лабораторно-практическаяработа № 6.

Тема:  «Изучение назначения, названия и мест установки запрещающих

знаков»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   углубить теоретические  знания по теме «Запрещающие знаки».

Для выполнения работы необходимо:

знать основы законодательства в сфере дорожного движения;

уметь соблюдать Правила дорожного движения при  управлении  автомобилем в реальных  дорожных  условиях.

ОБОРУДОВАНИЕ: настенные тренажёры, настольные  тренажёры, тематические  карточки-задания, мультимедийный  проектор, СД – диск: Автошкола МААШ: подготовка  к  теоретическому  экзамену  в  ГИБДД.

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90 минут

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Для  изучения назначения, названия и мест установки запрещающих знаков используем  ПДД  РФ ( Приложение 1) стр.33 – 36.

3. Запрещающие знаки

Запрещающие знаки вводят или отменяют определенные ограничения движения.

3.4

"Движение грузовых автомобилей запрещено" Запрещается движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с разрешенной максимальной массой более указанной на знаке, а также тракторов и самоходных машин. Знак 3.4 не запрещает движение грузовых автомобилей с наклонной белой полосой на бортах или предназначенных для перевозки людей.

3.20

"Обгон запрещен" Запрещается обгон всех транспортных средств, кроме тихоходных транспортных средств, гужевых повозок, мопедов и двухколесных мотоциклов без коляски.

3.22

"Обгон грузовым автомобилям запрещен" Запрещается грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т обгон всех транспортных средств.

3.31"Конец зоны всех ограничений"
Обозначение конца зоны действия одновременно нескольких знаков из следующих:

3.16,  3.20,  3.22,  3.24,  3.26-3.30.

Действие  знаков не распространяется:

3.1-3.3, 3.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.27 -

на маршрутные транспортные средства;

- 3.2-3.8 -на транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, и транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке;

- 3.28-3.30 - на транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, а также на такси с включенным таксометром;

- 3.2, 3.3, 3.28-3.30 - на транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп или перевозящие таких инвалидов,на транспортные средства, перевозящие детей-инвалидов.

Действие знаков 3.18.1, 3.18.2 распространяется на

пересечение проезжих частей,перед которым установлен знак.

- Зона действия знаков 3.16, 3.20, 3.22, 3.24,

- 3.26--  3.30 распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка - до конца населенного пункта.

- Действие знаков не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми не установлены соответствующие знаки.

- Действие знака 3.24, установленного перед населенным пунктом, обозначенным знаком 5.23.1 или 5.23.2, распространяется до этого знака.

- Зона действия знаков может быть уменьшена:

- - для знаков 3.16и 3.26 применением таблички 8.2.1;

- - для знаков 3.20, 3.22, 3.24 установкой в конце зоны их действия соответственно знаков 3.21, 3.23, 3.25 или применением таблички 8.2.1. Зона действия знака 3.24 может быть уменьшена установкой знака 3.24 с другим значением максимальной скорости движения;

- - для знаков 3.27-3.30 установкой в конце зоны их действия повторных знаков 3.27-3.30с табличкой 8.2.3 или применением таблички 8.2.2. Знак 3.27 может быть применен совместно с разметкой 1.4,

- а знак 3.28 - с разметкой 1.10,

- при этом зона действия знаков определяется протяженностью линии разметки.

- Действие знаков 3.10, 3.27-3.30распространяется только на ту сторону дороги, на которой они установлены.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ:

1.Повторить текстна стр.33 – 36, ПДД РФ.

2. Решение задач по изучаемой теме.

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ:

1. Каковы  внешние  отличительные  признаки  запрещающих  знаков?

2. Каким  видам  транспортных  средств  разрешено  движение  за  знаки 3.1, 3.2, 3.3, 3.18.1,3.18.2, 3.19 и остановка в  зоне  действия  знака 3.27?

3. Как  определить  нагрузку  на  ось  транспортного  средства?

4. Назовите  знаки,действие  которых  распространяется  только  на  ту

сторону  дороги, на  которой  они  установлены.

5. Зонадействия  каких  знаков  может  быть  ограничена  знаком  3.31 «Конец   зоны  всех  ограничений»?

6.  Какие  транспортные  средства  можно  обогнать  в  зоне  действия  знака 3.20 «Обгон  запрещён»?

7. Зона  действия  каких  знаков  распространяется до  ближайшего

перекрёстка за  ним?

8. Чем  может  быть  уменьшена  зона  действия  знаков  3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26 ?

Лабораторно-практическая работа №7.

Тема: «Изучение назначения, названия и мест установки знаков особых предписаний»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   углубить теоретические  знания по теме «Знаки особых предписаний».

Для выполнения работы необходимо:

знать основы законодательства в сфере дорожного движения;

уметь соблюдать Правила дорожного движения при  управлении  автомобилем в реальных  дорожных  условиях.

ОБОРУДОВАНИЕ: настенные тренажёры, настольные  тренажёры, тематические  карточки-задания, мультимедийный  проектор, СД – диск: Автошкола МААШ: подготовка  к  теоретическому  экзамену  в  ГИБДД.

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90 минут

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Для  изучения назначения, названия и мест установки знаков особых предписаний  используем  ПДД  РФ ( Приложение 1) стр.36.-37

5. Знаки особых предписаний

| Знаки особых предписаний вводят или отменяют определенные режимы движения. Знаки 5.15.1 и 5.15.2 , разрешающие поворот налево из крайней левой полосы, разрешают и разворот из этой полосы. Действие знаков 5.15.1 и 5.15.2 не распространяется на маршрутные транспортные средства. Действие знаков 5.15.1 и 5.15.2, установленных перед перекрестком, распространяется на весь перекресток, если другие знаки 5.15.1 и 5.15.2, установленные на нем, не дают иных указаний. 5.15.3 5.15.4 "Начало полосы" Начало дополнительной полосы на подъеме или полосы торможения. Если на знаке, установленном перед дополнительной полосой, изображен знак 4.6 "Ограничение минимальной скорости", то водитель транспортного средства, который не может продолжать движения по основной полосе с указанной или большей скоростью, должен перестроиться на полосу, расположенную справа от него. "Начало полосы" Начало участка средней полосы трехполосной дороги, предназначенного для движения в данном направлении. Если на знаке 5.15.4 изображен знак, запрещающий движение каким-либо транспортным средствам, то движение этих транспортных средств по соответствующей полосе запрещается. |
| --- |
| 5.19.1 | 5.19.2 |
| "Пешеходный переход" |
| 5.20 |
| "Искуcственная неровность" |
| 5.21 | 5.22 |
| "Жилая зона" | "Конец жилой зоны" |
| 5.23.1 5.23.2 |  | 5.24.1 5.24.2 |
| "Начало населенного пункта" "Начало населенного пункта". Начало населенного пункта, в котором действуют требования Правил дорожного движения Российской Федерации, устанавливающие порядок движения в населенных пунктах. | "Конец населенного пункта" "Конец населенного пункта". Место, с которого на данной дороге утрачивают силу требования Правил дорожного движения Российской Федерации, устанавливающие порядок движения в населенных пунктах. |
| 5.25 | 5.26 |
| "Начало населенного пункта" Начало населенного пункта, в котором на данной дороге не действуют требования Правил дорожного движения Российской Федерации, устанавливающие порядок движения в населенных пунктах. | "Конец населенного пункта" Конец населенного пункта, обозначенного знаком 5.25. |
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ: 1. Повторить текст на стр.37-39, ПДД РФ. 2. Решение задач по изучаемой теме. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 1.Каким транспортным средствам разрешено движение подороге, обозначенной знаком 5.3? 2.Какой манёвр запрещён на дороге, обозначенной знаком 5.5? 3.В каких направлениях разрешено движение на перекрёстке, перед которым установлены знаки 5.7.1 или 5.7.2? 4.Каким транспортным средствам разрешено движение по полосе, обозначенной знаком 5.14? 5.Разрешают ли знаки5.13.1 и 5.13.2 выполнить разворот? 6.Каковы различия знаков 5.23.1 и 5.25? 7.Чем отличается дорога, обозначенная знаком 5.1 от других дорог? |  |

Лабораторно-практическая работа №8.

Тема: «Изучение назначения, названия и мест установки информационных знаков, знаков сервиса»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   углубить теоретические  знания по теме «Информационные знаки, знаки сервиса».

Для выполнения работы необходимо:

знать основы законодательства в сфере дорожного движения;

уметь соблюдать Правила дорожного движения при  управлении  автомобилем в реальных  дорожных  условиях.

ОБОРУДОВАНИЕ: настенные тренажёры, настольные  тренажёры, тематические  карточки-задания, мультимедийный  проектор, СД – диск: Автошкола МААШ: подготовка  к  теоретическому  экзамену  в  ГИБДД.

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90 минут

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Для  изучения назначения, названия и мест установки информационных знаков используем  ПДД  РФ ( Приложение 1) стр.37-39.

6. Информационные знаки

Информационные знаки информируют о расположении населенных пунктов и других объектов, а также об установленных или о рекомендуемых режимах движения.

6.20.1   6.20.2 6.21.1	6.21.2

| "Аварийный выход" "Направление движения к аварийному выходу" |
| --- |
| На знаках 6.9.1 , 6.9.2, 6.10.1 и 6.10.2 , установленных вне населенного пункта, зеленый или синий фон означает, что движение к указанному населенному пункту или объекту будет осуществляться соответственно по автомагистрали или другой дороге. На знаках 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1 и 6.10.2, установленных в населенном пункте, вставки с фоном зеленого или синего цвета означают, что движение к указанному населенному пункту или объекту после выезда из данного населенного пункта будет осуществляться соответственно по автомагистрали или другой дороге; белый фон знака означает, что указанный объект находится в данном населенном пункте. 6.15.16.15.2 6.15.3 " Направление движения для грузовых автомобилей" Рекомендуемое направление движения для грузовых автомобилей, тракторов и самоходных машин, если на перекрестке их движение в одном из направлений запрещено. 6.16 "Стоп-линия" Место остановки транспортных средств при запрещающем сигнале светофора (регулировщика) . Для изучения назначения, названия и мест установки знаков сервиса используем ПДД РФ ( Приложение 1) стр.41. 7. Знаки сервиса Знаки сервиса информируют о расположении соответствующих объектов. 7.17.27.3 7.4 7.5 7.67.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.10 «Кемпинг»Место отдыха водителей, путешествующих с прицепами, оборудованными для проживания. 7.14 "Пункт контроля международных автомобильных перевозок" 7.15 7.16 | "Зона приема радиостанции, передающей информацию о дорожном движении" Участок дороги, на котором осуществляется прием передач радиостанции на частоте, указанной на знаке. " Зона радиосвязи с аварийными службами " Участок дороги, на котором действует система радиосвязи с аварийными службами в гражданском диапазоне 27 МГц. | ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ: 1. Повторить текст на стр.39-41, ПДД РФ. 2. Решение задач по изучаемой теме. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 1. С какой скоростью разрешено движение в зоне действия знака 6.2? 2. Какой манёвр запрещают знаки 6.3.1 и 6.3.2 ? 3. Что разрешает знак 6.4? 4. Разрешено ли движение: прямо- при установке знака 6.8.1?; направо- при установке знака 6.8.2? налево- при установке знака 6.8.3? 5. В каких направлениях разрешено движение при установке знаков 6.15.1 6.15.2 6.15.3 ? 6. По какой проезжей части дороги можно продолжить дальнейшее движение? 7. Для чего служат знаки сервиса? 8. Каковы отличительные признаки знаков сервиса? 9. На каком расстоянии до объекта устанавливают знаки сервиса? 10. Какой объект обозначают знаком 7.10? 11. Могут ли под знаками сервиса устанавливать таблички?( если «да», то приведите пример). 12. Что означает цифра на знаках 7.3,7.4,7.13 ? 13. Кому водитель обязан передавать документы для проверки при установке знака 7.14 ? |

Лабораторно-практическая работа №9.

Тема: «Изучение назначения, названия и мест установки знаков дополнительной информации (табличек)».

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   углубить теоретические  знания по теме «Знаки  дополнительной информации (таблички)».

Для выполнения работы необходимо:

знать основы законодательства в сфере дорожного движения;

уметь соблюдать Правила дорожного движения при  управлении  автомобилем в реальных  дорожных  условиях.

ОБОРУДОВАНИЕ: настенные тренажёры, настольные  тренажёры, тематические  карточки-задания, мультимедийный  проектор, СД – диск: Автошкола МААШ: подготовка  к  теоретическому  экзамену  в  ГИБДД.

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90 минут

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Для  изучения назначения, названия и мест установки знаков дополнительной информации (табличек)используем  ПДД  РФ ( Приложение 1) стр.42 - 44.

- Знаки дополнительной информации (таблички)

Знаки дополнительной информации (таблички) уточняют или ограничивают действие знаков, с которыми они применены, либо содержат иную информацию для участников дорожного движения.

| 8.1.1 | 8.1.2 | 8.1.3 | 8.1.4 |
| --- | --- | --- | --- |

"Расстояние до объекта"

| 8.2.1 | 8.2.2 | 8.2.3 | 8.2.4 | 8.2.5 | 8.2.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"Зона действия"

| 8.3.1 | 8.3.2 | 8.3.3 |
| --- | --- | --- |

"Направления действия"

| 8.4.1 | 8.4.2 | 8.4.3 | 8.4.4 | 8.4.5 | 8.4.6 | 8.4.7 | 8.4.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"Вид транспортного средства"

| 8.5.1 | 8.5.2 | 8.5.3 | 8.5.4 | 8.5.5 | 8.5.6 | 8.5.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Субботние, воскресные и праздничные дни" | "Рабочие дни" | "Дни недели" | "Время действия" 8.5.4 - Указывает время суток, в течение которого действует знак. 8.5.5-8.5.7 - Указывают дни недели и время суток, в течение которых действует знак. |
| 8.6.1 | 8.6.2 | 8.6.3 | 8.6.4 | 8.6.5 | 8.6.6 | 8.6.7 | 8.6.8 | 8.6.9 |

"Способ постановки транспортного средства на стоянку"
8.6.1 - указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на стоянку на проезжей части вдоль тротуара
8.6.2-8.6.9 - указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке.

| 8.7 | 8.8 |
| --- | --- |

"Стоянка с неработающим двигателем""Платные услуги"

| 8.9 | 8.10 |
| --- | --- |
| "Ограничение продолжительности стоянки" Указывает максимальную продолжительность пребывания транспортного средства на стоянке, обозначенной знаком 6.4. | "Место для осмотра автомобилей" Указывает, что на площадке, обозначенной знаком 6.4 или 7.11, имеется эстакада или смотровая канава. |
| 8.11 | 8.12 |
| "Ограничение разрешенной максимальной массы" Указывает, что действие знака распространяется только на транспортные средства с разрешенной максимальной массой более указанной на табличке. указанной на табличке. 8.13 | 8.14 "Направление главной дороги" Указывает направление главной дороги на перекрестке. "Полоса движения" Указывает полосу движения, на которую распространяется действие знака или светофора. | "Опасная обочина" Предупреждает, что съезд на обочину опасен в связи с проведением на ней ремонтных работ. Применяется со знаком 1.25. 8.15 8.16 "Слепые пешеходы" Указывает, что пешеходным переходом пользуются слепые. Применяется со знаками 1.22, 5.19.1, 5.19.2 и светофорами. "Влажное покрытие" Указывает, что действие знака распространяется на период времени, когда покрытие проезжей части влажное. |  |
| 8.17 | 8.18 |
| "Инвалиды" Указывает, что действие знака 6.4 распространяется только на мотоколяски и автомобили, на которых установлены опознавательные знаки "Инвалид". | "Кроме инвалидов" Указывает, что действие знаков не распространяется на мотоколяски и автомобили, на которых установлены опознавательные знаки "Инвалид". |
| 8.19 |
| "Класс опасного груза" Указывает номер класса (классов) опасных грузов по ГОСТ 19433-88. |
| 8.20.1 8.20.2 | 8.21.1 8.21.2 8.21.3 |
| " Тип тележки транспортного средства" Применяются со знаком 3.12. Указывают число сближенных осей транспортного средства, для каждой из которых указанная на знаке масса является предельно допустимой . | " Вид маршрутного транспортного средства " Применяются со знаком 6.4. Обозначают место стоянки транспортных средств у станций метро, остановок автобуса (троллейбуса) или трамвая, где возможна пересадка на соответствующий вид транспорта . |
| 8.22.1 8.22.2 8.22.3 |
| " Препятствие " Обозначают препятствие и направление его объезда. Применяются со знаками 4.2.1 - 4.2.3 . |
| 8.23 |
| "Фотовидеофиксация". Применяется со знаками 1.1, 1.2, 1.8, 1.22, 3.1 - 3.73.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.20, 3.22, 3.24, 3.27 - 3.30, 5.14, 5.21, 5.27 и 5.31, а также со светофорами. Указывает, что в зоне действия дорожного знака либо на данном участке дороги может осуществляться фиксация административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото-, киносъемки и видеозаписи, или средствами фото-, киносъемки и видеозаписи. |
| Таблички размещаются непосредственно под знаком, с которым они применены. Таблички 8.2.2 8.2.3- 8.2.4, 8.13 при расположении знаков над проезжей частью, обочиной или тротуаром размещаются сбоку от знака. В случаях когда значения временных дорожных знаков (на переносной стойке) и стационарных знаков противоречат друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками. |
| Примечание. Знаки по ГОСТу 10807-78, находящиеся в эксплуатации, действуют до их замены в установленном порядке на знаки по ГОСТу Р 52290-2004. |

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ:

1.Повторить текст  на стр.42 - 44.

2. Решение  задач по изучаемой теме.

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ:

1.Каково назначение знаков дополнительной информации(табличек)?

2.Применяются ли таблички самостоятельно?

3.Что означают таблички со знаками   ???     ?   ?

4.На какие транспортные средства распространяют действие таблички

8.4.1  и 8.4.3?

5.На какие транспортные средства распространяет действие табличка

8.6.1?Каким способом необходимо поставить ТС  на стоянку?

6. Что указывают таблички 8.6.2-8.6.9установленные со знаком 6.4?

Лабораторно-практическаяработа № 10.

Тема:  «Изучение назначения и применения линий горизонтальной разметки»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   углубить теоретические  знания по теме «Горизонтальная разметка».

Для выполнения работы необходимо:

знать основы законодательства в сфере дорожного движения;

уметь соблюдать Правила дорожного движения при  управлении  автомобилем в реальных  дорожных  условиях.

ОБОРУДОВАНИЕ: настенные тренажёры, настольные  тренажёры, тематические  карточки-задания, мультимедийный  проектор, СД – диск: Автошкола МААШ: подготовка  к  теоретическому  экзамену  в  ГИБДД.

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90 минут

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Для  изучения назначения и применения линий горизонтальной разметки используем  ПДД  РФ ( Приложение 1) стр.45-47.

Горизонтальная разметка

Горизонтальная разметка (линии, стрелы, надписи и другие обозначения на проезжей части) устанавливает определенные режимы и порядок движения либо содержит иную информацию для участников дорожного движения. 
Горизонтальная разметка может быть постоянной или временной. Постоянная разметка имеет белый цвет, кроме линий 1.4 1.10 и 1.17 желтого цвета, временная - оранжевый цвет. 
1.1 - разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств;

1.2.1  (сплошная линия) - обозначает край проезжей части;
1.2.2  (прерывистая линия, у которой длина штрихов в 2 раза короче промежутков между ними) - обозначает край проезжей части на двухполосных дорогах";

1.3 - разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих четыре полосы движения и более;

1.4 - обозначает места, где запрещена остановка. Применяется самостоятельно или в сочетании со знаком 3.27 и наносится у края проезжей части или по верху бордюра;

1.5- разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении; 1.6 (линия приближения - прерывистая линия, у которой длина штрихов в 3 раза превышает промежутки между ними) - предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений; 1.7 (прерывистая линия с короткими штрихами и равными им промежутками) - обозначает полосы движения в пределах перекрестка; 1.8 (широкая прерывистая линия) - обозначает границу между полосой разгона или торможения и основной полосой проезжей части (на перекрестках, пересечениях дорог на разных уровнях, в зоне автобусных остановок и тому подобное); 1.9 - обозначает границы полос движения, на которых осуществляется реверсивное регулирование; разделяет транспортные потоки противоположных направлений (при выключенных реверсивных светофорах) на дорогах, где осуществляется реверсивное регулирование; 1.10 - обозначает места, где запрещена стоянка. Применяется самостоятельно или в сочетании со знаком 3.28 и наносится у края проезжей части или по верху бордюра; 1.11 - разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только из одной полосы; обозначает места, предназначенные для разворота, въезда и выезда со стояночных площадок и тому подобного, где движение разрешено только в одну сторону; 1.12 (стоп-линия) - указывает место, где водитель должен остановиться при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора (регулировщика); 1.13 - указывает место, где водитель должен при необходимости остановиться уступая дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге; 1.14.1, 1.14.2 ("зебра") - обозначает пешеходный переход; стрелы разметки 1.14.2 указывают направление движения пешеходов. 1.15 - обозначает место, где велосипедная дорожка пересекает проезжую часть; 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3 - обозначает направляющие островки в местах разделения или слияния транспортных потоков; 1.17 - обозначает остановки маршрутных транспортных средств и стоянки такси; 1.18 - указывает разрешенные на перекрестке направления движения по полосам. Применяется самостоятельно или в сочетании со знаками 5.15.1, 5.15.2 ; разметка с изображением тупика наносится для указания того, что поворот на ближайшую проезжую часть запрещен; разметка, разрешающая поворот налево из крайней левой полосы, разрешает и разворот; 1.19 - предупреждает о приближении к сужению проезжей части (участков, где уменьшается количество полос движения в данном направлении) или к линиям разметки 1.1 или 1.11, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений. В первом случае разметка 1.19 может применяться в сочетании со знаками 1.20.1 - 1.20.3; 1.20 - предупреждает о приближении к разметке 1.13; 1.21 (надпись "СТОП") - предупреждает о приближении к разметке 1.12, когда она применяется в сочетании со знаком 2.5; 1.22 - указывает номер дороги (маршрута); 1.23 - обозначает специальную полосу для маршрутных транспортных средств; 1.24.1-1.24.4- дублирует соответствующие дорожные знаки и применяется совместно с ними; Разметка 1.24.4 может применяться самостоятельно; 1.25 - обозначает искусственную неровность на проезжей части. Линии 1.1, 1.2.1, 1.3 пересекать запрещается. Линию 1.2.1 допускается пересекать для остановки транспортного средства на обочине и при выезде с нее в местах, где разрешена остановка или стоянка . Линии 1.2.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 пересекать разрешается с любой стороны. Линию 1.9 при отсутствии реверсивных светофоров или когда они отключены разрешается пересекать, если она расположена справа от водителя; при включенных реверсивных светофорах - с любой стороны, если она разделяет полосы, по которым движение разрешено в одном направлении. При отключении реверсивных светофоров водитель должен немедленно перестроиться вправо за линию разметки 1.9; Линию 1.9, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений, при выключенных реверсивных светофорах пересекать запрещается. Линию 1.11 разрешается пересекать со стороны прерывистой, а также со стороны сплошной, но только при завершении обгона или объезда. В случаях когда значения дорожных знаков, в том числе временных (размещаемых на переносной опоре), и линий горизонтальной разметки противоречат друг другу либо разметка недостаточно различима, водители должны руководствоваться дорожными знаками. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ: 1. Повторить текст на стр.45 - 47. 2. Решение задач по изучаемой теме. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 1.Каково назначение горизонтальной разметки? 2.Что представляет собой горизонтальная разметка? 3.Назовите виды горизонтальной разметки. Каким цветом наносится каждый вид? 4.В каких случаях разрешено пересекать сплошную линию 1.2.1 ? 5.В каком случае водителю разрешено выполнить остановку на участке дороги, обозначенной разметкой 1.17? 6.В каких случаях водитель должен остановиться перед стоп-линией? 7.Разрешено ли пересекать двойную сплошную линию разметки? 8.В каком случае водителю разрешено пересекать линию разметки 1.11 и с какой стороны?

Лабораторно-практическая работа № 11.

Тема: «Изучение назначения и применения линий вертикальной разметки»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   углубить теоретические  знания по теме «Вертикальная  разметка ».

Для выполнения работы необходимо:

знать основы законодательства в сфере дорожного движения;

уметь соблюдать Правила дорожного движения при  управлении  автомобилем в реальных  дорожных  условиях.

ОБОРУДОВАНИЕ: настенные тренажёры, настольные  тренажёры, тематические  карточки-задания, мультимедийный  проектор, СД – диск: Автошкола МААШ: подготовка  к  теоретическому  экзамену  в  ГИБДД.

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90 минут

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Для  изучения назначения и применения вертикальной разметки используем  ПДД  РФ

( Приложение 1) стр.47.

Вертикальная разметка

Вертикальная разметка в виде сочетания черных и белых полос на дорожных сооружениях и элементах оборудования дорог показывает их габариты и служит средством зрительного ориентирования. 2.1.1-2.1.3 - обозначает элементы дорожных сооружений (опор мостов, путепроводов, торцевых частей парапетов и тому подобного), когда эти элементы представляют опасность для движущихся транспортных средств; 2.2 - обозначает нижний край пролетного строения тоннелей, мостов и путепроводов; 2.3 - обозначает круглые тумбы, установленные на разделительных полосах или островках безопасности; 2.4 - обозначает направляющие столбики, надолбы, опоры ограждений и тому подобное; 2.5 - обозначает боковые поверхности ограждений дорог на закруглениях малого радиуса, крутых спусках, других опасных участках; 2.6 - обозначает боковые поверхности ограждений дорог на других участках; 2.7 - обозначает бордюры на опасных участках и возвышающиеся островки безопасности.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ:

1.Повторить текст  на стр. 47.

2. Решение  задач по изучаемой теме.  (5-5; 10-5;21-5; 26-5; 29-5).

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ:

- Каково назначение вертикальной разметки?

- Что представляет собой вертикальная разметка?

- На  каких участках дорог применяют разметку 2.5 и 2.6?

- Чтообозначаютразметкой 2.2?

- Продолжитепредложение «Разметка 2.1.1-2.1.3 обозначает ………»

Лабораторно-практическая работа № 12.

Тема: «Изучение порядка движения ТС по сигналам светофора»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   углубить теоретические  знания по теме «Сигналы светофора»

Для выполнения работы необходимо:

знать основы законодательства в сфере дорожного движения;

уметь соблюдать Правила дорожного движения при  управлении  автомобилем в реальных  дорожных  условиях.

ОБОРУДОВАНИЕ: настенные тренажёры, настольные  тренажёры, электорофицированный стенд «Светофоры», тематические  карточки-задания, мультимедийный  проектор, СД – диск: Автошкола МААШ: подготовка  к  теоретическому  экзамену  в  ГИБДД.

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 180  минут

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Для  изучения назначения сигналов светофора и  порядка движения ТС

используем  ПДД  РФ  стр.12-14.

Сигналы светофора.

6.1. В светофорах применяются световые сигналы зеленого, желтого, красного и бело-лунного цвета.
  В зависимости от назначения сигналы светофора могут быть круглые, в виде стрелки (стрелок), силуэта пешехода или велосипеда и Х-образные.
  Светофоры с круглыми сигналами могут иметь одну или две дополнительные секции с сигналами в виде зеленой стрелки (стрелок), которые располагаются на уровне зеленого круглого сигнала.

6.2. Круглые сигналы светофора имеют следующие значения:
- ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛ разрешает движение;
- ЗЕЛЕНЫЙ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ разрешает движение и информирует, что время его действия истекает и вскоре будет включен запрещающий сигнал (для информирования водителей о времени в секундах, остающемся до конца горения зеленого сигнала, могут применяться цифровые табло);
- ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ запрещает движение, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 Правил, и предупреждает о предстоящей смене сигналов;
- ЖЕЛТЫЙ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода, предупреждает об опасности;
- КРАСНЫЙ СИГНАЛ, в том числе мигающий, запрещает движение.
- Сочетание красного и желтого сигналов запрещает движение и информирует о предстоящем включении зеленого сигнала.

6.3. Сигналы светофора, выполненные в виде стрелок красного, желтого и зеленого цветов, имеют то же значение, что и круглые сигналы соответствующего цвета, но их действие распространяется только на направление (направления), указываемое стрелками. При этом стрелка, разрешающая поворот налево, разрешает и разворот, если это не запрещено соответствующим дорожным знаком.
  Такое же значение имеет зеленая стрелка в дополнительной секции. Выключенный сигнал дополнительной секции означает запрещение движения в направлении, регулируемом этой секцией.

6.4. Если на основной зеленый сигнал светофора нанесена черная контурная стрелка (стрелки), то она информирует водителей о наличии дополнительной секции светофора и указывает иные разрешенные направления движения, чем сигнал дополнительной секции.

6.5. Если сигнал светофора выполнен в виде силуэта пешехода (велосипеда), то его действие распространяется только на пешеходов (велосипедистов). При этом зеленый сигнал разрешает, а красный запрещает движение пешеходов (велосипедистов).
  Для регулирования движения велосипедистов может использоваться также светофор с круглыми сигналами уменьшенного размера, дополненный прямоугольной табличкой белого цвета размером 200х200 мм с изображением велосипеда черного цвета.

6.6. Для информирования слепых пешеходов о возможности пересечения проезжей части световые сигналы светофора могут быть дополнены звуковым сигналом.

6.7. Для регулирования движения транспортных средств по полосам проезжей части, в частности по тем, направление движения по которым может изменяться на противоположное, применяются реверсивные светофоры с красным Х-образным сигналом и зеленым сигналом в виде стрелы, направленной вниз. Эти сигналы соответственно запрещают или разрешают движение по полосе, над которой они расположены.
  Основные сигналы реверсивного светофора могут быть дополнены желтым сигналом в виде стрелы, наклоненной по диагонали вниз направо или налево, включение которой информирует о предстоящей смене сигнала и необходимости перестроиться на полосу, на которую указывает стрела.
  При выключенных сигналах реверсивного светофора, который расположен над полосой, обозначенной с обеих сторон разметкой 1.9, въезд на эту полосу запрещен.

6.8. Для регулирования движения трамваев, а также других маршрутных транспортных средств, движущихся по выделенной для них полосе, могут применяться светофоры одноцветной сигнализации с четырьмя круглыми сигналами бело-лунного цвета, расположенными в виде буквы “Т”. Движение разрешается только при включении одновременно нижнего сигнала и одного или нескольких верхних, из которых левый разрешает движение налево, средний — прямо, правый — направо. Если включены только три верхних сигнала, то движение запрещено.

6.9. Круглый бело-лунный мигающий сигнал, расположенный на железнодорожном переезде, разрешает движение транспортных средств через переезд. При выключенных мигающих бело-лунном и красном сигналах движение разрешается при отсутствии в пределах видимости приближающегося к переезду поезда (локомотива, дрезины).

6.13. При запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) водители должныостановиться перед стоп-линией (знаком 6.16 "Стоп"), а при ее отсутствии:
- на перекрестке — перед пересекаемой проезжей частью (с учетом пункта 13.7 Правил), не создавая помех пешеходам;
- перед железнодорожным переездом — в соответствии с пунктом 15.4 Правил;
- в других местах — перед светофором, не создавая помех транспортным средствам и пешеходам, движение которых разрешено.

6.14. Водителям, которые при включении желтого сигнала  не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение.
  Пешеходы, которые при подаче сигнала находились на проезжей части, должны освободить ее, а если это невозможно — остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений.

6.15.  В случае если значения сигналов светофора противоречат требованиям дорожных знаков приоритета, водители должны руководствоваться сигналами светофора.

6.16. На железнодорожных переездах одновременно с красным мигающим сигналом светофора может подаваться звуковой сигнал, дополнительно информирующий участников движения о запрещении движения через переезд.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ:

1.Повторить текст  на стр. 12-14.

2. Решение  задач по изучаемой теме.

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ:

1..Как подразделяются светофоры по назначению?

2.На каких участках дорог устанавливают светофоры?

3.Перечислите основные виды транспортных светофоров. Каково назначение и место установки каждого из них?

4.Как располагаются сигналы в  трёхсекционных  светофорах?

5.Какие сигналы включаются в этих светофорах и каково значение каждого из них?

6.Объясните значение сигналов трёхсекционных светофоров с дополнительной секцией.

7.Какие светофоры применяют для регулирования движения по отдельным полосам проезжей части?

8.На какие ТС распространяет действие светофор с четырьмя секциями бело – лунного цвета?

9.Объясните значение сигналов светофора ,имеющего четыре секции.

10.Почему на перекрёстке с включенным трёхсекционным светофором устанавливают знаки приоритета?

Лабораторно-практическаяработа № 13.

Тема: «Изучение порядка движения ТС по сигналам регулировщика»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   углубить теоретические  знания по теме «Сигналы  регулировщика».

Для выполнения работы необходимо:

знать основы законодательства в сфере дорожного движения;

уметь соблюдать Правила дорожного движения при  управлении  автомобилем в реальных  дорожных  условиях.

ОБОРУДОВАНИЕ:настенные тренажёры, настольные  тренажёры, электрофицированный стенд «Светофоры», тематические  карточки-задания, мультимедийный  проектор, СД – диск: Автошкола МААШ: подготовка  к  теоретическому  экзамену  в  ГИБДД.

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 180  минут

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Для  изучения назначения сигналов регулировщика и  порядка движения ТС

используем  ПДД  РФ  стр.14 – 15.

6.10. Сигналы регулировщика имеют следующие значения:
РУКИ ВЫТЯНУТЫ В СТОРОНЫ ИЛИ ОПУЩЕНЫ:
- со стороны левого и правого бока разрешено движение трамваю прямо, безрельсовым транспортным средствам прямо и направо, пешеходам разрешено переходить проезжую часть;
- со стороны груди и спины движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено.

ПРАВАЯ РУКА ВЫТЯНУТА ВПЕРЕД:
- со стороны левого бока разрешено движение трамваю налево, безрельсовым транспортным средствам во всех направлениях;
- со стороны груди всем транспортным средствам разрешено движение только направо;
- со стороны правого бока и спины движение всех транспортных средств запрещено;
- пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика.

РУКА ПОДНЯТА ВВЕРХ:
- движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено во всех направлениях, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 Правил.

Регулировщик может подавать жестами рук и другие сигналы, понятные водителям и пешеходам.
  Для лучшей видимости сигналов регулировщик может применять жезл или диск с красным сигналом (световозвращателем).

6.11. Требование об остановке транспортного средства подается с помощью громко-говорящего устройства или жестом руки, направленной на транспортное средство. Водитель должен остановиться в указанном ему месте.

6.12. Дополнительный сигнал свистком подается для привлечения внимания участников движения.

6.13. При запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или регулировщика водители должны остановиться перед стоп-линией (знаком 6.16 "Стоп"), а при ее отсутствии:
- на перекрестке — перед пересекаемой проезжей частью (с учетом пункта 13.7 Правил), не создавая помех пешеходам;
- перед железнодорожным переездом — в соответствии с пунктом 15.4 Правил;
- в других местах — перед светофором или регулировщиком, не создавая помех транспортным средствам и пешеходам, движение которых разрешено.

6.14. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение.
  Пешеходы, которые при подаче сигнала находились на проезжей части, должны освободить ее, а если это невозможно — остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений.

6.15. Водители и пешеходы должны выполнять требования сигналов и распоряжения регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофора, требованиям дорожных знаков или разметки.
  В случае если значения сигналов светофора противоречат требованиям дорожных знаков приоритета, водители должны руководствоваться сигналами светофора.

6.16. На железнодорожных переездах одновременно с красным мигающим сигналом светофора может подаваться звуковой сигнал, дополнительно информирующий участников движения о запрещении движения через переезд.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ:

1.Повторить текст  на стр. 14 – 15.

2. Решение  задач по изучаемой теме

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ:

- Кто  относится  к  регулировщикам?

- Чем отличаются по значению отдельные сигналы регулировщика от сигналов светофора?Чем обусловлены эти отличия?

- Какими сигналами должен руководствоваться водитель ТС, если сигналы светофора противоречат сигналам регулировщика?

- Что означает сигнал свистком, подаваемый регулировщиком?

- Разрешается ли водителю продолжить движение, если регулировщик поднял руку вверх? Если «да», то в каком случае?

- Какие сигналы регулировщика имеют одинаковое значение для трамвая и безрельсовых ТС?

- Разрешено ли движение ТС со стороны спины?

- В каких направлениях разрешено движение водителям трамвая и безрельсовых ТС,

если регулировщик вытянул правую руку вперёд и повернулся к водителям левым боком?

Лабораторно-практическаяработа № 14.

Тема: «Изучение   правил  маневрирования, начала движения и расположения ТС на проезжей части».

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   углубить теоретические  знания по темам«Начало движения,  маневрирование. Расположение ТС на проезжей части»

Для выполнения работы необходимо:

знать основы законодательства в сфере дорожного движения;

уметь соблюдать Правила дорожного движения при  управлении  автомобилем в реальных  дорожных  условиях.

ОБОРУДОВАНИЕ: настенные тренажёры, настольные  тренажёры, электрофицированный  стенд «Светофоры», тематические  карточки-задания, мультимедийный  проектор, СД – диск: Автошкола МААШ: подготовка  к  теоретическому  экзамену  в  ГИБДД.

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90  минут

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Для  изучения правил  маневрирования, начала движения и расположения ТС на проезжей части используем  ПДД  РФ  стр.16 – 19.

Начало движения, маневрирование

8.1. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны — рукой. При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного-движения.
 Сигналу левого поворота (разворота) соответствует вытянутая в сторону левая рука либо правая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх.

Сигналу правого поворота соответствует вытянутая в сторону правая рука либо левая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх.

Сигнал торможения подается поднятой вверх левой или правой рукой.

8.2. Подача сигнала указателями поворота или рукой должна производиться заблаговременно до начала выполнения маневра и прекращаться немедленно после его завершения (подача сигнала рукой может быть закончена непосредственно перед выполнением маневра). При этом сигнал не должен вводить в заблуждение других участников движения.
  Подача сигнала не дает водителю преимущества и не освобождает его от принятия мер предосторожности.

8.3. При выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги — пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает.

8.4. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.

8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение.
  При наличии слева трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью, поворот налево и разворот должны выполняться с них, если знаками 5.15.1 или 5.15.2 либо разметкой 1.18 не предписан иной порядок движения. При этом не должно создаваться помех трамваю.

8.6. Поворот должен осуществляться таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на стороне встречного движения.
  При повороте направо транспортное средство должно двигаться по возможности ближе к правому краю проезжей части.

8.7. Если транспортное средство из-за своих габаритов или по другим причинам не может выполнить поворот с соблюдением требований пункта 8.5 Правил, допускается отступать от них при условии обеспечения безопасности движения и если это не создаст помех другим транспортным средствам.

8.8. При повороте налево или развороте вне перекрестка водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам и трамваю попутного направления.
  Если при развороте вне перекрестка ширина проезжей части недостаточна для выполнения маневра из крайнего левого положения, его допускается производить от правого края проезжей части (с правой обочины). При этом водитель должен уступить дорогу попутным и встречным транспортным средствам.

8.9. В случаях, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа.

8.10. При наличии полосы торможения водитель, намеревающийся повернуть, должен своевременно перестроиться на эту полосу и снижать скорость только на ней.
  При наличии в месте въезда на дорогу полосы разгона водитель должен двигаться по ней и перестраиваться на соседнюю полосу, уступая дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге.

8.11. Разворот запрещается:
- на пешеходных переходах;
- в тоннелях;
- на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
- на железнодорожных переездах;
- в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м;
- в местах остановок маршрутных транспортных средств.

8.12. Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц.
  Движение задним ходом запрещается на перекрестках и в местах, где запрещен разворот согласно пункту 8.11 Правил.

Расположение транспортных средств на проезжей части

9.1. Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется разметкой и (или) знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними. При этом стороной, предназначенной для встречного движения на дорогах с двусторонним движением без разделительной полосы, считается половина ширины проезжей части, расположенная слева, не считая местных уширений проезжей части (переходно-скоростные полосы, дополнительные полосы на подъем, заездные карманы мест остановок маршрутных транспортных средств).

9.2. На дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, запрещается выезжать для обгона или объезда на полосу, предназначенную для встречного движения. На таких дорогах повороты налево или развороты могут выполняться на перекрестках и в других местах, где это не запрещено Правилами, знаками и (или) разметкой.

9.3. На дорогах с двусторонним движением, имеющих три полосы, обозначенные разметкой (за исключением разметки 1.9), из которых средняя используется для движения в обоих направлениях, разрешается выезжать на эту полосу только для обгона, объезда, поворота налево или разворота. Выезжать на крайнюю левую полосу, предназначенную для встречного движения, запрещается.

для встречного движения, запрещается.

9.4. Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаком 5.1 "Автомагистраль" или 5.3 "Дорога для автомобилей" или где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части. Запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых.

В населенных пунктах с учетом требований настоящего пункта и пунктов 9.5, 16.1 и 24.2Правил водители транспортных средств могут использовать наиболее удобную для них полосу движения. При интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, менять полосу разрешается только для поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия.
  Однако на любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три полосы и более, занимать крайнюю левую полосу разрешается только при интенсивном движении, когда заняты другие полосы, а также для поворота налево или разворота, а грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 2,5 т - только для поворота налево или разворота. Выезд на левую полосу дорог с односторонним движением для остановки и стоянки осуществляется в соответствии с пунктом 12.1 Правил.
   9.5. Транспортные средства, скорость движения которых не должна превышать 40 км/ч или которые по техническим причинам не могут развивать такую скорость, должны двигаться по крайней правой полосе, кроме случаев объезда, обгона или перестроения перед поворотом налево, разворотом или остановкой в разрешенных случаях на левой стороне дороги.

9.6. Разрешается движение по трамвайным путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью, когда заняты все полосы данного направления, а также при объезде, повороте налево или развороте с учетом пункта 8.5 Правил. При этом не должно создаваться помех трамваю. Выезжать на трамвайные пути встречного направления запрещается. Если перед перекрестком установлены дорожные знаки 5.15.1 или 5.15.2, движение по трамвайным путям через перекресток запрещается.

9.7. Если проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, движение транспортных средств должно осуществляться строго по обозначенным полосам. Наезжать на прерывистые линии разметки разрешается лишь при перестроении.

9.8. При повороте на дорогу с реверсивным движением водитель должен вести транспортное средство таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство заняло крайнюю правую полосу. Перестроение разрешается только после того, как водитель убедится, что движение в данном направлении разрешается и по другим полосам

9.9. Запрещается движение транспортных средств по разделительным полосам и обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам (за исключением случаев, оговоренных в пунктах 12.1, 24.2 Правил). Допускается движение машин дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объектам, расположенным непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных дорожек, при отсутствии других возможностей подъезда. При этом должна быть обеспечена безопасность движения.

9.10. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.

9.11. Вне населенных пунктов на дорогах с двусторонним движением, имеющих две полосы, водитель транспортного средства, для которого установлено ограничение скорости, а также водитель транспортного средства (состава транспортных средств) длиной более 7 м должен поддерживать между своим и движущимся впереди транспортным средством такую дистанцию, чтобы обгоняющие его транспортные средства могли без помех перестроиться на ранее занимаемую ими полосу. Это требование не действует при движении по участкам дорог, на которых запрещается обгон, а также при интенсивном движении и движении в организованной транспортной колонне.

9.12. На дорогах с двусторонним движением при отсутствии разделительной полосы островки безопасности, тумбы и элементы дорожных сооружений (опоры мостов, путепроводов и тому подобное), находящиеся на середине проезжей части, водитель должен объезжать справа, если знаки и разметка не предписывают иное.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ:

1. Повторить текст  на стр. 16 – 19.

2. Решение  задач по изучаемой теме.

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ:

1.Какими способамии в каких случаях подаются предупредительные сигналы?

2.Какими правилами должен руководствоваться водитель при определении начала подачи предупредительных сигналов и момента их прекращения?

3.В каких случаях подача предупредительных сигналов не является обязательной?

4.Какие требования должен соблюдать водитель при выезде на дорогу с прилегающей территории, а так же перед началом движения от мест остановки и перед перестроением?

5.Каковы правила маневрирования на дорогах, имеющих полосы торможения и разгона?

6.В каких случаях при перестроении водитель обязан уступить дорогу другим ТС?

7.Какие полосы движения должен занимать водитель перед проездом перекрёстка в зависимости от направления движения через перекрёсток?

8.Перечислите места, где запрещены развороты.

9.Чем должен руководствоваться водитель, определяя число полос?

10.Какие требования к расположению ТС установлены на дорогах, имеющих три полосы и более в данном направлении?

Лабораторно-практическая работа №15.

Тема: «Изучение правил обгона, опережения, выбора скорости движения и встречного разъезда»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   углубить теоретические  знания по темам«Скорость движения. Обгон, опережение,  встречный разъезд».

Для выполнения работы необходимо:

знать основы законодательства в сфере дорожного движения;

уметь соблюдать Правила дорожного движения при  управлении  автомобилем в реальных  дорожных  условиях.

Выполнение данной лабораторной работы способствует формированию профессиональных компетенций:

ПК 1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С».

ПК 2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.

ПК 3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.

ПК4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств.

ПК.5 Работать с документацией установленной формы.

ПК.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия.

ОБОРУДОВАНИЕ:настенные тренажёры, настольные  тренажёры,электрофицированный  стенд «Светофоры», тематические  карточки-задания, мультимедийный  проектор, СД – диск: Автошкола МААШ: подготовка  к  теоретическому  экзамену  в  ГИБДД.

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90  минут

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Для  изученияправил обгона, опережения, выбора скорости движения и встречного разъездаТС  используем  ПДД  РФ  стр.20-21..

Скорость движения

10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
  При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

10.2. В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях не более 20 км/ч.
Примечание.
  По решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации может разрешаться повышение скорости (с установкой соответствующих знаков) на участках дорог или полосах движения для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью. В этом случае величина разрешенной скорости не должна превышать значения, установленные для соответствующих видов транспортных средств на автомагистралях.

10.3. Вне населенных пунктов разрешается движение:
- легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т на автомагистралях — со скоростью не более 110 км/ч, на остальных дорогах — не более 90 км/ч;
- междугородним и маломестным автобусам и мотоциклам на всех дорогах — не более 90 км/ч:
- другим автобусам, легковым автомобилям при буксировке прицепа, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на автомагистралях — не более 90 км/ч, на остальных дорогах — не более 70 км/ч;
- грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, — не более 60 км/ч;
- транспортным средствам, осуществляющим организованные перевозки групп детей, — не более 60 км/ч.

10.4. Транспортным средствам, буксирующим механические транспортные средства, разрешается движение со скоростью не более 50 км/ч.
Транспортным средствам, перевозящим крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы, разрешается движение со скоростью, не превышающей скорости, установленной

при согласовании условий перевозки.

10.5. Водителю запрещается:
- превышать максимальную скорость, определенную технической характеристикой транспортного средства;
- превышать скорость, указанную на опознавательном знаке “Ограничение скорости”, установленном на транспортном средстве;
- создавать помехи другим транспортным средствам, двигаясь без необходимости со слишком малой скоростью;
- резко тормозить, если это не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

Обгон, опережение, встречный разъезд

11.1. Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.

11.2. Водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если:
- транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия;
- транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево;
- следующее за ним транспортное средство начало обгон;
- по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.

11.3. Водителю обгоняемого транспортного средства запрещается препятствовать обгону посредством повышения скорости движения или иными действиями.

11.4. Обгон запрещен:
- на регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной;
- на пешеходных переходах при наличии на них пешеходов;
- на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними;
- на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях;
- в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью.

11.5. Опережение транспортных средств при проезде пешеходных переходов осуществляется с учетом требований пункта 14.2 Правил.

11.6. В случае если вне населенных пунктов обгон или опережение тихоходного транспортного средства, транспортного средства, перевозящего крупногабаритный груз, или транспортного средства, двигающегося со скоростью, не превышающей 30 км/ч, затруднены, водитель такого транспортного средства должен принять как можно правее, а при необходимости остановиться, чтобы пропустить следующие за ним транспортные средства.

11.7. В случае если встречный разъезд затруднен, водитель, на стороне которого имеется препятствие, должен уступить дорогу. Уступить дорогу при наличии препятствия на уклонах, обозначенных знаками 1.13 "Крутой спуск" и 1.14 "Крутой подъем", должен водитель транспортного средства, движущегося на спуск.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ:

1.Повторить текст  на стр. 20 – 21.

2. Решение  задач по изучаемой теме.

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ:

1.От чего зависят установленные Правилами предельные значения скоростей?

2.На каких дорогах предельная скорость может быть повышена? Какие  знаки устанавливаются на таких участках?

3.Как должен действовать водитель при возникновении опасности для движения?

4.Что называется обгоном?

5.Что обязан делать водитель до начала выполнения обгона?

6.На каких перекрестках обгон разрешен?

7.В каких местах Правилами запрещаются обгоны?

8.Правила встречного разъезда на крутых спусках и подъемах?

Лабораторно-практическая работа №16.

Тема: «Изучение правил остановки и стоянки»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: углубить теоретические  знания по теме «Остановка и стоянка».

Для выполнения работы необходимо:

знать основы законодательства в сфере дорожного движения;

уметь соблюдать Правила дорожного движения при  управлении  автомобилем в реальных  дорожных  условиях.

ОБОРУДОВАНИЕ: настенные тренажёры, настольные тренажёры, электрофицированные  стенды «Светофоры», «Дорожные знаки»,тематические  карточки-задания, мультимедийный  проектор, СД – диск: Автошкола МААШ: подготовка  к  теоретическому  экзамену  в  ГИБДД.

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90  минут

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Для  изучения правил остановки и стоянки ТС используем  ПДД  РФ  стр.21 – 23.

Остановка и стоянка

12.1. Остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на правой стороне дороги на обочине, а при ее отсутствии — на проезжей части у ее края и в случаях, установленных пунктом 12.2 Правил, — на тротуаре.
  На левой стороне дороги остановка и стоянка разрешаются в населенных пунктах на дорогах с одной полосой движения для каждого направления без трамвайных путей посередине и на дорогах с односторонним движением (грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на левой стороне дорог с односторонним движением разрешается лишь остановка для загрузки или разгрузки).

12.2. Ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части. Двухколесные транспортные средства без бокового прицепа допускается ставить в два ряда.
  Способ постановки транспортного средства на стоянке (парковке) определяется знаком 6.4 и линиями дорожной разметки, знаком 6.4 с одной из табличек 8.6.1 - 8.6.9 и линиями дорожной разметки или без таковых.
  Сочетание знака 6.4 с одной из табличек 8.6.4 - 8.6.9, а также линиями дорожной разметки допускает постановку транспортного средства под углом к краю проезжей части в случае, если конфигурация (местное уширение) проезжей части допускает такое расположение.

Стоянка на краю тротуара, граничащего с проезжей частью, разрешается только легковым автомобилям, мотоциклам, мопедам и велосипедам в местах, обозначенных знаком 6.4 "Парковка (Парковочное место)" с одной из табличек 8.4.7 "Вид транспортного средства", 8.6.2, 8.6.3, 8.6.6 - 8.6.9 "Способ постановки транспортного средства на стоянку".

12.3. Стоянка с целью длительного отдыха, ночлега и тому подобное вне населенного пункта разрешается только на предусмотренных для этого площадках или за пределами дороги.

12.4. Остановка запрещается:
- на трамвайных путях, а также в непосредственной близости от них, если это создаст помехи движению трамваев;
- на железнодорожных переездах, в тоннелях, а также на эстакадах, мостах, путепроводах (если для движения в данном направлении имеется менее трех полос) и под ними;
- в местах, где расстояние между сплошной линией разметки (кроме обозначающей край проезжей части), разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 м;
- на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними;
- на проезжей части вблизи опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;
- на пересечении проезжих частей и ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части, за исключением стороны напротив бокового проезда трехсторонних пересечений (перекрестков), имеющих сплошную линию разметки или разделительную полосу:
- ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств, обозначенных разметкой 1.17 "Места остановок маршрутных транспортных средств и стоянки такси", а при ее отсутствии - от указателя места остановки маршрутных транспортных средств (кроме остановки для посадки или высадки пассажиров, если это не создаст помех движению маршрутных транспортных средств);

- в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора, дорожные знаки или сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств, или создаст помехи для движения пешеходов.

12.5. Стоянка запрещается:
- в местах, где запрещена остановка;
- вне населенных пунктов на проезжей части дороги, обозначенных знаком 2.1 "Главная дорога":

- ближе 50 м от железнодорожных переездов.

12.6. При вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, водитель должен принять все возможные меры для отвода транспортного средства из этих мест.

12.7. Запрещается открывать двери транспортного средства, если это создаст помехи другим участникам дорожного движения.

12.8. Водитель может покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им приняты необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ:

1. Повторить текст  на стр. 21 – 23.

2. Решение  задач по изучаемой теме. Вопрос №12 с билета №1 по №40.

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ:

1.Где водитель должен располагать ТС(транспортное средство) при остановке в населенном пункте?

2. Где водитель должен располагать ТС при остановке вне населенного пункта?

3.Разрешается ли ставить ТС на левой стороне дороги? Если «да»,то в каких случаях?

4.Какие ТС разрешено ставить на стоянку на тротуаре и в каких местах?

5.В каких местах остановка и стоянка запрещены?

6.Какие условия должен соблюдать водитель, если он покидает рабочее место или оставляет ТС?

Лабораторно-практическая работа №17.

Тема: «Изучение правил проезда нерегулируемых перекрестков».

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: углубить теоретические  знания по теме «Проезд нерегулируемых перекрестков».

Для выполнения работы необходимо:

знать основы законодательства в сфере дорожного движения;

уметь соблюдать Правила дорожного движенияприуправлении  автомобилем в реальных  дорожных  условиях.

Выполнение данной лабораторной работы способствует формированию профессиональных компетенций:

ПК 1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С».

ПК 2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.

ПК 3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.

ПК4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств.

ПК.5 Работать с документацией установленной формы.

ПК.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия.

ОБОРУДОВАНИЕ: настенные тренажёры, настольные  тренажёры, электрофицированные  стенды «Светофоры», «Дорожные знаки»,  тематические  карточки-задания, мультимедийный  проектор, СД – диск: Автошкола МААШ: подготовка  к  теоретическому  экзамену  в  ГИБДД.

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90мин

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Для  изучения правил проезда нерегулируемых перекрестков используем  ПДД  РФ  стр.23 – 24.

Проезд перекрестков

13.1. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, пересекающим ее по велосипедной дорожке.

13.2. Запрещается выезжать на перекресток или пересечение проезжих частей, если образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении.

13.3. Перекресток, где очередность движения определяется сигналами светофора или регулировщика, считается регулируемым.
  При желтом мигающем сигнале, неработающих светофорах или отсутствии регулировщика перекресток считается нерегулируемым, и водители обязаны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на перекрестке знаками приоритета.
Нерегулируемые перекрестки

13.9. На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.

На таких перекрестках трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами, движущимися в попутном или встречном направлении по равнозначной дороге, независимо от направления его движения.

13.10. В случае, когда главная дорога на перекрестке меняет направление, водители, движущиеся по главной дороге, должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог. Этими же правилами должны руководствоваться водители, движущиеся по второстепенным дорогам.

13.11. На перекрестке равнозначных дорог, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.111 Правил, водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа. Этим же правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев.

На таких перекрестках трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами независимо от направления его движения.

13.111. При въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку.

13.12. При повороте налево или развороте водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо. Этим же правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев.

13.13. Если водитель не может определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег и тому подобное), а знаков приоритета нет, он должен считать, что находится на второстепенной дороге.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ:

1.Повторить текст  на стр. 23 – 24.

2. Решение  задач по изучаемой теме.

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ:

1.По каким признакам водитель определяет нерегулируемые перекрестки?

2.Каковы признаки перекрестков неравнозначных дорог?

3.Какая очередность проезда установлена на перекрестках неравнозначных дорог?

4.Перечислите отличительные признаки нерегулируемых перекрестков равнозначных дорог.

5.Какова очередность проезда на перекрестках равнозначных дорог при движении ТС одной группы(только трамваев или только безрельсовых)?

6. Какой порядок движения установлен на перекрестках равнозначных дорог в ситуации, при  которой к этому перекрестку одновременно подъезжают трамваи и безрельсовые ТС?

Литература:

- Правила дорожного движения РФ. Москва, 2018 г. – 63 с.

- Громоковский Г.Б. и др. Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категорий А и В, С и Д. (в новой редакции) с комментариями. – М.: Рецепт-Холдинг, 2018 г. – 224 с.

Дополнительные источники:

- Николенко В.Н. Первая доврачебная медицинская помощь. – М.: Академия, 2018 г. – 160 с.

- Смагин А.В. Правовые основы  деятельности  водителя.-М.: Издательский центр «Академия»,20ё8.-112с.

- Коноплянко В.И. и др. Основы  управления  автомобилем  и  безопасность  движения.-М.:ДОСААФ,1989.-224с.