Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»

Методические рекомендации для студентов по проведению лабораторных работ и практических занятий по Дисциплине:

ОП 02 «Техническая механика»

Специальность: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

г.Тугулым.

Методические рекомендации для выполнения практических работ по учебной дисциплины «ОП.02 техническая механика» для специальности среднего профессионального образования «23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Методические рекомендации для выполнения практических работ разработаны на основе рабочий программы учебной дисциплины и Федеральным государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 701 от 2 августа 2013 г., зарегистрировано Министерством юстиции (рег. № 29498 от 20 августа 2013г.).

Автор:   Астратов Борис Александрович, преподаватель

# ОГЛАВЛЕНИЕ

| Тема | Наименование задания | страница | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 2.2. Растяжение и сжатие |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 6. Сложение пространственной системы сходящихся сил |  | 2 |

ВВЕДЕНИЕ

Методические рекомендации по дисциплине «техническая механика» написаны в соответствии с программой по технической механике для студентов техникумов и колледжей и имеет цель оказать им помощь при получении первоначальных навыков решения задач по теоретической механике.

Пособие содержит общие методические указания и советы для решения задач. Решение задач сопровождается подробными пояснениями.

Каждое практическое занятие состоит из двух частей: теоретическая часть состоит из ряда вопросов, отражающих основные понятия, определения и формулы изученной темы; практическая часть содержит примеры решения задач и задания для самостоятельной работы по вариантам.

Данная система заданий, построенная с учетом современных дидактических требований, способствует осознанному и прочному усвоению теоретического материала, выработке практических умений и навыков.

ИНСТРУКЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

по выполнению практического задания № 6

Наименование предмета: «Техническая механика».

Тема: «Пространственная система сил».

Наименование работы: «Сложение пространственной системы сходящихся сил».

Время: 90 мин.

Цель (обучающая, развивающая, воспитательная): научиться определять усилия в стержнях, вызванных действием груза, составлять уравнения равновесия для пространственной системы сходящихся сил.

Форма отчета: тетрадь.

Рекомендуемая литература: А.И. Аркуша «Техническая механика».

Контрольные вопросы:

1.	Что называют главным вектором системы?

2.	Чему равен главный момент системы?

3.	Чему равна равнодействующая произвольной плоской системы сил?

4.	Какая система сил называется пространственной?

Указания к выполнению работы:

1.	Повторить по учебнику тему «Пространственная система сил».

2.	Выпишите данные для вашего варианта (согласно нумерации в журнале).

| № варианта | m, кг | № варианта | m, кг | № варианта | m, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 11 | 700 | 21 | 400 |
| 2 | 300 | 12 | 800 | 2 | 600 |
| 3 | 400 | 13 | 200 | 23 | 700 |
| 4 | 600 | 14 | 300 | 24 | 800 |
| 5 | 700 | 15 | 400 | 25 | 200 |
| 6 | 800 | 16 | 600 | 26 | 300 |
| 7 | 200 | 17 | 700 | 27 | 400 |
| 8 | 300 | 18 | 800 | 28 | 600 |
| 9 | 400 | 19 | 200 | 29 | 700 |
| 10 | 600 | 20 | 300 | 30 | 800 |

3.	Рассмотрите пример решения.

Пример.

Груз, масса которого m = 500 кг, подвешен на кронштейне ABCD, состоящем из трех стержней 1, 2 и 3. Стержни 1 и 2 образуют в месте соединения прямой угол и расположены в горизонтальной плоскости. Стержень 3 образует с горизонтальной плоскостью угол α = 40o (рис.а). Определить усилия в стержнях, вызванные действием груза. Соединения стержней между собой и с вертикальной стенкой шарнирные. Весом стержней пренебречь.

Решение.

1.	На точку C кронштейна действует вертикальная нагрузка, равная весу груза, поэтому

G = mg = 500 ∙ 9, 81 = 4900 Н = 4, 9 кН.

2.	Действие веса G на кронштейн уравновешивается реакциями трех стержней. Известно, что реакции направлены вдоль стержней (так как соединения стержней шарнирные). Нужно определить модуль и направление каждой реакции, т. Е. определить, какой из стержней сжат, а какой растянут.

Мысленно разрежем стержни вблизи точки C и изобразим узел C, образуемый соединением трех стержней отдельно (рис.) вместе с четырьмя действующими на него силами: вертикально вниз действует известная сила G = 4,9 кН, а вдоль стержней действуют три их реакции: R1, R2 и R3. Причем условно считаем, что все стержни растянуты, поэтому на рис. все реакции направлены от узла C.

3.	Расположим оси координат, как показано на рис.161, б. Замечая, что осью x прямой угол ACB разделен пополам ( ACO = BCO = β = 45o), составим три уравнения равновесия для пространственной системы сходящихся сил:

∑ Fkx = 0; R1 cos β + R2 cos β + R3 cos α = 0; (1)

∑ Fky = 0; R1 sin β – R2 sin β = 0; (2)

∑ Fkя = 0; – R3 sin α – G = 0. (3)

4.	Решаем полученную систему уравнений.

Из уравнения (3)

R3 = – G / sin α = – 4,9 / sin 40o = – 7, 62 кН.

Знак «минус» показывает, что реакция R3 направлена в сторону, противоположную той, которая изображена на рисунке. Значит стержень 3 сжат усилием 7,62 кН.

Из уравнения (2) R1 = R2.

Из уравнения (1) R1 = R2.= – R3 cos α / 2 cos β = 7,62 cos 40o/ 2 cos 45o = 4,13 кН.

Числовые значения реакций R1 и R2 получились положительные, значит стержни 1 и 2 растянуты силами по 4,13 кН.

4.	Решите свой вариант.

5.	Ответьте на вопросы.

6.	Сделайте вывод.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1.	Сорокин Н.П., Ольшевский Е.Д., Заикина А.Н., Шибанова Е.И. Инженерная графика. Учебник. 4-е изд., стер. — СПб.: Издательство «Лань», 2017. — 400 с.

- Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения Учебное пособие для средних специальных учебных заведений. 3-е изд. М.: ООО ИД "Альянс", 2017. - 368 с.

- Куликов В.П., Кузин А. В.. Инженерная графика Учебник для учреждений СПО - 3-е изд., испр. - Москва: ФОРУМ, 2016. - 368 с.

- Куликов В.П. Стандарты инженерной графики. 3-е издание Профессиональное образование Издательство: Форум, 2016 г. , 240 с.

- Краснов М.Н. Руководство для выполнения заданий по инженерной и компьютерной графике. Учебное пособие - Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2017. - 116 с.

Дополнительные источники:

- Апатов К.Ю., Иванова-Польская В.А. Практикум по начертательной геометрии и инженерной графике Киров: Изд-во ВятГУ, 2017. - 76 с.

- Бударин А.М. и др. Сборочные чертежи машиностроительных изделий

Сборочные чертежи машиностроительных изделий: методические указания для студентов машиностроительных специальностей / сост. А. М. Бударин, Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - 22 с.

- Горшков Г.М., Бударин А.М. Справочные материалы по инженерной графике Ульяновск: Ул- ГТУ, 2016. – 55 с.

- Войцехович И.В., Гуща Ю.А. Инженерная графика .Методические указания- Выполнение чертежей железобетонных конструкций. Могилев: ГУ ВПО "Белорусско- Российский университет",2017 г, -13 с.

- Абрамов А.Е. Учебно-методический комплекс по дисциплине: Компьютерная графика. Учебно-методический комплекс по дисциплине: Компьютерная графика\Абрамов А. Е. Ульяновск: ФГОУ ВПО Ульяновская ГСХА, 2016- 50 с.

- Электронные ресурсы «Инженерная графика». Форма доступа: www.Ing-Grafika.ru