Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»

Методические рекомендации для студентов по проведению лабораторных работ и практических занятий по Дисциплине:

ОП 02 «Техническая механика»

На время дистанционного обучения

Специальность: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Заочное отделение

г.Тугулым.

Методические рекомендации для выполнения практических работ по учебной дисциплины «ОП.02 техническая механика» для специальности среднего профессионального образования «23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Методические рекомендации для выполнения практических работ разработаны на основе рабочий программы учебной дисциплины и Федеральным государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 701 от 2 августа 2013 г., зарегистрировано Министерством юстиции (рег. № 29498 от 20 августа 2013г.).

Автор:   Астратов Борис Александрович, преподаватель

# ОГЛАВЛЕНИЕ

| Тема | Наименование задания | страница | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 2.2. Растяжение и сжатие | Практическое занятие № 5. Определение главного вектора и главного момента произвольной системы сил |  | 2 |

ВВЕДЕНИЕ

Методические рекомендации по дисциплине «техническая механика» написаны в соответствии с программой по технической механике для студентов техникумов и колледжей и имеет цель оказать им помощь при получении первоначальных навыков решения задач по теоретической механике.

Пособие содержит общие методические указания и советы для решения задач. Решение задач сопровождается подробными пояснениями.

Каждое практическое занятие состоит из двух частей: теоретическая часть состоит из ряда вопросов, отражающих основные понятия, определения и формулы изученной темы; практическая часть содержит примеры решения задач и задания для самостоятельной работы по вариантам.

Данная система заданий, построенная с учетом современных дидактических требований, способствует осознанному и прочному усвоению теоретического материала, выработке практических умений и навыков.

Номер варианта определяется в соответствии с порядковым номером в списке студентов группы.

ИНСТРУКЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

по выполнению практического задания № 5

Наименование предмета: «Техническая механика».

Тема: «Плоская система произвольно расположенных сил».

Наименование работы: «Определение главного вектора и главного момента произвольной системы сил».

Время: 90 мин.

Цель (обучающая, развивающая, воспитательная): знать способы определения главного вектора и главного момента, уметь составить уравнения равновесия для двух и более сил.

Форма отчета: тетрадь.

Рекомендуемая литература: А.И. Аркуша «Техническая механика»

Контрольные вопросы:

1.	Дайте определение главного вектора.

2.	Чему равен главный момент?

3.	В чем сходство и в чем различие между главным вектором плоской системы сил и ее равнодействующей?

Указания к выполнению работы:

1.	Повторить по учебнику тему «Плоская система произвольно расположенных сил».

2.	Выпишите данные для вашего варианта (согласно нумерации в журнале).

| № варианта | F1, Н | F2, Н | F3, Н | F4, Н | F5, Н | № варианта | F1, Н | F2, Н | F3, Н | F4 Н | F5, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 | 32 | 37 | 10 | 20 | 16 | 37 | 21 | 27 | 11 | 19 |
| 2 | 23 | 33 | 38 | 11 | 21 | 17 | 38 | 22 | 28 | 12 | 20 |
| 3 | 24 | 34 | 39 | 12 | 22 | 18 | 39 | 23 | 29 | 13 | 21 |
| 4 | 25 | 35 | 40 | 13 | 23 | 19 | 40 | 24 | 30 | 14 | 22 |
| 5 | 26 | 36 | 10 | 14 | 24 | 20 | 10 | 25 | 31 | 15 | 23 |
| 6 | 27 | 22 | 11 | 15 | 25 | 21 | 11 | 26 | 32 | 16 | 24 |
| 7 | 28 | 23 | 12 | 16 | 26 | 22 | 12 | 27 | 33 | 17 | 25 |
| 8 | 29 | 24 | 13 | 17 | 27 | 23 | 13 | 28 | 34 | 18 | 26 |
| 9 | 30 | 25 | 14 | 18 | 28 | 24 | 14 | 29 | 35 | 19 | 27 |
| 10 | 31 | 26 | 15 | 19 | 29 | 25 | 15 | 30 | 36 | 20 | 28 |
| 11 | 32 | 27 | 16 | 20 | 30 | 26 | 16 | 31 | 37 | 21 | 29 |
| 12 | 33 | 28 | 17 | 21 | 31 | 27 | 17 | 32 | 38 | 22 | 30 |
| 13 | 34 | 29 | 18 | 22 | 32 | 28 | 18 | 33 | 39 | 23 | 31 |
| 14 | 35 | 30 | 19 | 23 | 33 | 29 | 19 | 34 | 40 | 24 | 32 |
| 15 | 36 | 31 | 20 | 24 | 34 | 30 | 20 | 35 | 10 | 25 | 33 |

3.	Рассмотрите пример решения.

Пример.

К точкам А, B, С и D, образующим прямоугольник со сторонами АB = 80 см, BC = 120 см, приложены пять сил, как показано на рис. Определить главный вектор и главный момент этой системы сил, если F 1 = 50 Н, F2 = 74 Н, F3 = 60 Н, F4 = 40 Н, F5 = 51 Н и угол α = 60о. При определении главного момента центр приведения выбрать наиболее рациональным образом.

Решение.

1.	Примем за центр приведения точку А (в этой точке пересекаются линии действия трех сил из пяти) и ее же примем за начало координат, совместив ось x со стороной АB прямоугольника, а ось y – cо стороной DA.

2.	Найдем проекции всех заданных сил на ось x, Н:

F1x = F1 = 50; F2 x = F2 cos α = 74 ∙ cos 60o = 37;

F3x = 0; F4 x = – F4 = – 40; F5 x = 0.

3.	Найдем проекции всех заданных сил на ось y, Н:

F1y = 0; F2y = -F2 sin α = -74 sin 60o = – 64;

F3y = F3 = 60; F4 y = 0; F5y = F5 = 51.

4.	Найдем проекции главного вектора на оси x и y:

Fглx = ∑ F k x = 50 + 37 – 40 = 47 Н;

Fглy = ∑ F k y = – 64 + 60 + 51 = 47 Н.

5.	Как видно проекции получаются положительными и равными между собой. Это значит, что главный вектор направлен под углом 45 o к каждой из осей, т.е.

φ x = φ y = 45 o

и модуль главного вектора

Fгл = Fглx √2 = 47 √2 = 66, 5 Н.

Вектор Fгл приложен в точке А, принятой за центр приведения (рис.).

6.	Находим главный момент, для этого предварительно определим моменты всех заданных сил относительно центра приведения (точки А);

TA (F1) = 0;

TA (F2) = 0;

TA (F3) = F3 ∙ AB = 60 ∙ 0, 8 = 48 Н ∙ м;

TA (F4) = – F4 ∙ AD = – 40 ∙ 1, 2 = – 48 Н ∙ м;

TA (F5) = 0.

Главный момент T гл = ∑ TA (F k) = 48 – 48 = 0.

Таким образом, вследствие удачного выбора центра приведения сразу определяется равнодействующая F∑ : ее модуль F∑ = 66, 5 Н, линия ее действия MN проходит через точку A под углом φ x = 45o к стороне AB.

Ответ: Fгл = 66, 5 Н, Tгл = 0.

4.	Решите свой вариант.

5.	Ответьте на вопросы.

6.	Сделайте вывод.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1.	Сорокин Н.П., Ольшевский Е.Д., Заикина А.Н., Шибанова Е.И. Инженерная графика. Учебник. 4-е изд., стер. — СПб.: Издательство «Лань», 2017. — 400 с.

- Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения Учебное пособие для средних специальных учебных заведений. 3-е изд. М.: ООО ИД "Альянс", 2017. - 368 с.

- Куликов В.П., Кузин А. В.. Инженерная графика Учебник для учреждений СПО - 3-е изд., испр. - Москва: ФОРУМ, 2016. - 368 с.

- Куликов В.П. Стандарты инженерной графики. 3-е издание Профессиональное образование Издательство: Форум, 2016 г. , 240 с.

- Краснов М.Н. Руководство для выполнения заданий по инженерной и компьютерной графике. Учебное пособие - Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2017. - 116 с.

Дополнительные источники:

- Апатов К.Ю., Иванова-Польская В.А. Практикум по начертательной геометрии и инженерной графике Киров: Изд-во ВятГУ, 2017. - 76 с.

- Бударин А.М. и др. Сборочные чертежи машиностроительных изделий

Сборочные чертежи машиностроительных изделий: методические указания для студентов машиностроительных специальностей / сост. А. М. Бударин, Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - 22 с.

- Горшков Г.М., Бударин А.М. Справочные материалы по инженерной графике Ульяновск: Ул- ГТУ, 2016. – 55 с.

- Войцехович И.В., Гуща Ю.А. Инженерная графика .Методические указания- Выполнение чертежей железобетонных конструкций. Могилев: ГУ ВПО "Белорусско- Российский университет",2017 г, -13 с.

- Абрамов А.Е. Учебно-методический комплекс по дисциплине: Компьютерная графика. Учебно-методический комплекс по дисциплине: Компьютерная графика\Абрамов А. Е. Ульяновск: ФГОУ ВПО Ульяновская ГСХА, 2016- 50 с.

- Электронные ресурсы «Инженерная графика». Форма доступа: www.Ing-Grafika.ru